## Slide 1: Energiapalvelumalli alueille
Käsikirja alueellisen energiapalvelun soveltuvuuden arviointiin ja hankintaan
TIIVISTELMÄ
Kuva: Kalasatama, Helsinki. Kuvaaja: Timo Määttä.

## Slide 2: Energiapalvelumalli alueille -käsikirja
KÄSIKIRJAN SISÄLTÖ
Energiapalvelumalli alueille: Käsikirja alueellisen energiapalvelun soveltuvuuden arviointiin ja hankintaan esittää, mitä vaiheita alueellisen lämmitys- ja jäähdytyspalvelun suunnitteluun, hankintaan ja käyttöönottoon sisältyy.
KOHDERYHMÄ
Kohderyhmiä ovat energiaoperaattorit, rakennuttajat, suunnittelijat ja kuntien kaavoitus- ja kiinteistötoimijat.
HYÖDYT
Alueellinen energiapalvelumalli voi mahdollistaa päästövähennyksiä, kustannussäästöjä sekä lisätä uusiutuvan energian ja hukkalämpöjen käyttöä.
TYÖKALUT JA LIITTEET
Käsikirjaa tukevat hankkeen nettisivuilta löytyvät pilottialueiden kuvaukset, prosessi- kaavio hankkeen toteutuksesta sekä Energiapalvelumallin hankkijan materiaalit -Excel.
KÄSIKIRJAN VERKKOJULKAISU
Tämä on tiivistelmä käsikirjan pääkohdista. Energiapalvelumalli alueille: Käsikirja alueellisen energiapalvelun soveltuvuuden arviointiin ja hankintaan löytyy HEVinnovations-verkkosivulta.
Käsikirja on luotu Energiapalvelumalli alueille (ENPA) -hankkeessa.

## Slide 3: Selvityksestä hankintaan
Käsikirja kokoaa ENPA-hankkeen opit ja työkalut alue-energiahankkeiden läpiviennin tueksi.
Alueellisia energiapalveluratkaisuja tarkastellaan koko kaupunkikehityksen elinkaarella, aina kaavoitusvaiheen selvitystyöstä itse ratkaisun hankintaan.
Käsikirja keskittyy mm.:
  energiapalvelulle sopivien alueiden ja kortteleiden valintaan ja priorisointiin
  maankäytössä ja tontinluovutuksessa huomioitaviin asioihin
  energiapalvelun hankintaan, sopimuksiin ja riskienjakoon.
Käsikirjan sisältö luvuittain
1. Alkusanat
2. Johdanto
3. Aluekartoitus
4. Toteutettavuus
5. Tontinluovutus ja maankäyttö
6. Hankinta ja kilpailutus
7. Sopimukset
8.
Esimerkit
9.
Suunnittelu, käyttöönotto ja seuranta
10. Yhteenveto
11. Lisätiedot ja liitteet

## Slide 4: Miksi energiapalvelumalli korttelitasolla?
  Alueellinen energiapalvelumalli (EaaS – Energy as a Service) tarkoittaa ratkaisua, jossa yksi toimija (alue-energiaoperaattori)
  suunnittelee, rahoittaa ja rakentaa paikallisen lämpö-/jäähdytysverkon ja tuotantolaitteet
  omistaa ja operoi järjestelmää koko sopimuskauden ajan
  laskuttaa kiinteistöjä vain toteutuneesta energiankulutuksesta ja ylläpidosta.
  Palvelumallin hyödyt
  Poistaa asiakkailta investointiriskin sekä vastuun järjestelmän toiminnasta, ylläpidosta ja optimoinnista.
  Mahdollistaa matalalämpöverkkojen, hukkalämpöjen ja uusiutuvan energian tehokkaan hyödyntämisen.
  Mahdollisuus kustannussäästöihin, jos palvelun hinta on halvempi kuin kaukolämmön tai kiinteistökohtaisten järjestelmien hinta.
  Tarjoaa väylän kulutusjoustoon ja päästövähennyksiin yhdellä sopimuksella.
  Mahdollisuus alempaan sähköveroluokkaan.
  Alueellinen energiapalvelumalli sopii erityisesti kohteisiin, joissa on tiivis kortteli- rakenne, merkittävä energiantarve ja hyödyntämättömiä hukkalämmönlähteitä.
Käsikirjassa alue on selkeästi rajattu kokonaisuus (uusi asuin- tai toimistokortteli, kampus, teollisuusalue, täydennys-rakentuva kaupunginosa tai laaja saneerauskohde), jolla on yhteinen infrastruktuuri ja riittävä kuormitus yhteiselle järjestelmälle.

## Slide 5: Aluevalinnassa huomioitavia asioita
Hankkeen aloittamisen ensimmäinen askel on oikeanlaisen alueen tunnistaminen ja valitseminen.
Ohessa on neljä keskeistä osa-aluetta, jotka täytyy tarkistaa ennen kuin käynnistetään tarkemmat selvitykset.
Kaavoitus
  Onko kaava­tilanne selvä?
  Tarvitaanko kaavamuutoksia?
  Riittääkö tilavaraukset lämpö-/jäähdytyskeskukselle ja putkistoille?
  Onko alueen vaiheistus selvillä sekä toteutukselle otollinen?
Energian saatavuus ja potentiaali
  Mitä hyödynnettäviä hukkalämpölähteitä on olemassa tai tulossa alueelle?
  Mikä on alueen maalämpö­potentiaali?
Rakenne ja elinkaari
  Mitkä ovat olemassa olevan rakennuskannan ikä, kunto ja tulevat remonttitarpeet?
  Mikä on tulevan uudis-/täydennys­rakentamisen laajuus?
Omistajuus ja sidosryhmät
  Kuinka monta maanomistajaa alueella on?
  Onko kaupungilla keskeinen rooli alueen kehittämisessä?
Kriteeristöstä ja kannattavuutta parantavista tekijöistä löytyy lisätietoa käsikirjasta ja hankkeen sivuilla julkaistavasta Energiapalvelumallin hankkijan materiaalit -Excelistä.

## Slide 6: Esimerkkikorttelit
Taulukossa on esitetty esimerkkikortteleita ja niiden soveltuvuus alueelliselle energiapalvelumallille.
Korttelityyppi/ kannattavuus* | Kohtalainen | Hyvä | Erittäin hyvä
Asuinkerrostalo- painotteinen | Asuinkerrostaloja vähintään 10 000 kem2 | Asuinkerrostaloja noin 25 000 kem2 + jäähdytys rakennuksissa | Asuinkerrostaloja yli 25 000 kem2 + jäähdytys rakennuksissa + päivittäistavarakauppa
Sekakorttelit | Peruskoulu + päiväkoti vähintään 10 000 kem2 | Peruskoulu + päiväkoti + asuinkerrostaloja noin 25 000 kem2 | Toimistorakennus + asuinkerrostaloja + päivittäistavarakauppa yli 25 000 kem2
*Kannattavuustarkasteluissa on huomioitava, että kannattavuuteen vaikuttaa olennaisesti mm. kaukolämmön hinnoittelu.
Sopivan rakennustyyppijakauman ja rakennusmäärän lisäksi korttelin on täytettävä seuraavat kriteerit:
Alueen rakentamisen vaiheistus on oltava tiedossa.
Aluelämpöverkoston ja teknisen tilan tilantarpeet on huomioitu.
Maalämpöratkaisuissa kaivojen on mahduttava tontille tai ympäröivälle alueelle.
Maalämmön toteutettavuus kannattaa tarvittaessa selvittää koekaivolla ja TRT-mittauksella eli lämpövastekokeella (Thermal Response Test), jossa mitataan kallion ominaisuudet maalämmön tuottamiseen.

## Slide 7: Pullonkaulat ja haasteet alueellisen energiapalvelun hankinnassa
Omistuksen pirstaleisuus
  Useat maan-/kiinteistönomistajat vaikeuttavat aikataulujen ja sopimusten synkronointia. Tämän vuoksi kustannukset voivat nousta, jos kaikkia ei saada sitoutettua.
Asiakkaiden sitouttaminen
  Kaupunki (tai muu tilaaja) vastaa ankkuriasiakkaiden lukitsemisesta. Kaavassa ei voida määrätä energiaratkaisua.
  Keinot: esisopimukset, tontinluovutusehdot, porrastetut liittymisehdot.
Vaiheistus ja aikataulut
  Energiaverkon ja rakennushankkeiden vaiheistuksen on oltava ennakoitava ja tapahduttava joko viiden vuoden aikana tai jaettava osiin.
  Tunnista kriittiset vaiheet ja reagoi muutoksiin nopeasti.
Alueverkon toteutusmalli
  Rakennetaanko verkko kerralla vai vaiheissa?
Investointikustannusten epävarmuus
  Tarkka CAPEX (Capital Expenditure) -arviointi edellyttää selkeitä taserajoja ja kattavia lähtötietoja, muuten riskilisät kasvavat.

## Slide 8: Tontinluovutus ja maankäyttö
Tontinluovutus koostuu
  varausehdoista
  neuvotteluista
  lopullisista luovutusehdoista.
Tontinluovutuksen yhteydessä voi asettaa myös esim. kestävää kehitystä edistäviä erityisehtoja. Kriteerien on kuitenkin oltava ennakolta selviä ja tasapuolisia.
Tontinluovutusehdot ovat hyvä tapa sitouttaa tulevia maanomistajia alueelliseen energia-järjestelmään, mutta niissä on riskinä tontteihin kohdistuvan kiinnostuksen heikkeneminen – jos kriteerit ovat liian tiukat, ei niihin haluta sitoutua ja maakaupat voivat viivästyä.
ENPA-hankkeen aikana tontinluovutusprosessin roolia alueellisen energiapalvelumallin toteutuksessa tarkasteltiin hankekumppaneiden välisen työpajasarjan kautta. Työpajojen lopputuotoksena luotiin viitekehys ja suositukset energiapalvelumallin toteutusta tukevalle tontinluovutusprosessille, sisältäen myös ehdotuksia mahdollisista kirjauksista tontinluovutuskilpailussa.
Kunta voi ohjata alueellisten energiapalveluiden selvittämistä ja käyttöönottoa tontinluovutusehtojen avulla.
Tontinluovutustyöpajojen tulokset ja luotu viitekehys löytyvät työpajasarjan loppuraportista (PDF), myös käsikirja sisältää kyseiset tiedot.
Viitekehyksestä luotu huoneentaulu on julkaistu osana Energiapalvelumallin hankkijan materiaalit -Exceliä.

## Slide 9: Esimerkkejä tontinluovutukseen
Kuva: Tikkurila, Vantaa. Kuvaaja: Hannu Vallas, Lentokuva Vallas Oy.
Alla on muutama viitekehyksen esimerkki kunnan ohjauskeinosta tontinluovutuksessa ja mitä tontinsaajan täytyy huomioida:
Esimerkkikirjaus sitoutumisesta energiaratkaisuun.
  "Tontinsaajalta edellytetään sitoutumista energiapalvelumallin kilpailuttamiseen ja sopimuksen laatimiseen yhdessä kaupungin kanssa energiajärjestelmän hankinnasta.”
Esimerkkikirjaus paikallisesta tai uusiutuvasta energiasta.
  "X % kiinteistön energiantarpeesta tulee kattaa paikallisesti korttelin alueella tuotetulla uusiutuvalla energialla tai päästöttömästi tuotetulla kaukolämmöllä.”

## Slide 10: Hankinta ja sopimukset: hinnoitteluun vaikuttavat tekijät
Soveltuvan korttelin tai alueen energiapalvelun hankinnan valmistelu kannattaa aloittaa hyvissä ajoin.
Määritä hankittava energiapalvelu
ratkaisun laajuus: lämmitys/jäähdytys/sisäilmasto
määritä keskeiset tekniset vaatimukset, kuten esimerkiksi:
  < 10 % järjestelmähäviöt
  < 60 °C verkoston menolämpötila
  ≥ 90 % paikallinen tai 100 % uusiutuva, polttamaton tuotanto
  kulutusjousto, hukkalämpöjen hyödyntäminen
sopimusparametrit, kuten sopimuskausi ja lunastus­logiikka
energiakeskuksen urakka- ja hallintarajat.
Järjestä markkinavuoropuhelu yritysten kanssa
Mitä tarkemmin palvelun sisällöstä keskustellaan tarjoajien kanssa, sitä pienempi on riski lisäkustannuksiin ja aikataulu-viiveisiin myöhemmin. Mahdollisuus esittää kysymyksiä ja pyytää tarkennuksia sekä ennen tarjousten jättöä varmistaa, että tarjoukset ovat keskenään vertailukelpoisia.
Taulukossa on esitetty tarjouspyyntöön määriteltävät vertailua helpottavat avainmuuttujat.
Muuttuja | Huomio
Liittymismaksu | €/kW (+ sähköliittymäkulut) voi sisältyä myös palvelumaksuun
Perusmaksu | Kuukausi- tai vuosimaksu, sisältö täytyy sopia
Palvelumaksu | €/MWh, sisältö täytyy sopia (mm. huolto, sähkö­kulut, laite­investoinnit, vikapäivystys, optimointi)
Indeksikytkentä | Selkeä indeksi ja tarkistusväli sovittava
Sopimuskausi | Vähimmäiskesto + optio­jaksot, lunastus­ehdot
Aluejäähdytys | Jos sisältyy, niin hinnoitteluperuste täytyy sopia
Kerää lähtötiedot (alustavaa) tarjouspyyntöä varten
Vähimmäislähtötiedot: tuntitehot, lämpötilatasot, kaivoalue, maalämpöpotentiaali, vaiheistus, taserajat, kelpoisuusehdot ja pisteytyskaava. Tietojen hankkimiseen voi käyttää konsultteja.

## Slide 11: Keskeiset ­opit
Alueen soveltuvuus ratkaisee.
  Tiivis, monitoiminen alue ja selvä omistusrakenne ovat paras ympäristö energiapalvelumallille.
  Varhainen valmistelu on tärkeää.
  Energiaselvitys ja markkinavuoropuhelu tulisi toteuttaa mahdollisimman ajoissa, jo kaavoitusvaiheessa.
  Tontinluovutus on ohjausvipu.
  Erityisehdoilla voi sitouttaa ja kannustaa alueellisen energiapalvelun hankintaan.
  Neuvottelumenettely kannattaa.
  Se mahdollistaa ratkaisujen vertailtavuuden, riskien kartoituksen sekä hinta- ja laatukriteereiden määrittämisen.
  Korttelitaso voi säästää kustannuksia.
  Yhteinen järjestelmä voi mahdollistaa alemman sähköveron ja hukkalämpöjen hyödyntämisen.
  Palveluna ostaminen voi parantaa toimintavarmuutta.
  Energiapalvelun toimittaja huolehtii järjestelmän toiminnasta mahdollistaen tehokkaan energian tuotannon.
  Sopimukset ovat ratkaisevia.
  Pullonkaulat ja epäselvyydet ovat paremmin hallittavissa, kun taserajoista, aikataulutuksesta ja vaiheistamisesta on selkeästi sovittu etukäteen.

## Slide 12: Johtopäätökset
  Kaupungilla on keskeinen rooli prosessin käynnistäjänä ja mahdollistajana.
  Kaukolämpö pysyy monella alueella vahvana vaihtoehtona: alue-energia sopii parhaiten kohteisiin, joissa hukkalämpö tai maalämpö voidaan hyödyntää laajasti.
  Energiapalvelumallin markkina on valmis: tarjontaa on, mutta alueellisen energiapalvelumallin kaavoitus- ja tontinluovutusvaiheen toimintatavat kaipaavat vakiinnuttamista.
  Valinnassa elinkaarikustannusten vertailu on tärkeää, ratkaisuvaihtoehdot auttavat löytämään soveltuvimman energiajärjestelmän ja pitämään hinnat maltillisina.
Kuva: Leppävaara, Espoo. Kuvaaja: Taneli Lahtinen, MySome.

## Slide 13: Lisätietoja
Kiinnostuitko alueellisista energiapalveluiden hyödyntämisestä ja haluat soveltaa käsikirjaa omassa hankkeessasi?
  Tutustu tarkemmin Energiapalvelumalli alueille -käsikirjaan HEVinnovations-verkkosivulla.
  Aloita Energiapalvelumallin hankkijan materiaalit -Excelin tarkistuslistasta: seulo potentiaaliset alueet.
  Hyödynnä käsikirjan tarjouspyyntö- ja sopimusmalleja hankinnan valmisteluun.
  Hyödynnä kunnan hankinta-asiantuntijoita kilpailutuksen valmistelussa.
  Käytä pilottialueiden esimerkkejä keskustelun avauksena omille sidosryhmillesi.
  Palaa Energiapalvelumallin hankkijan materiaalit -Excelistä löytyvään huoneentauluun, kun laadit tontinluovutuksen erityisehtoja.
Tästä skannaamalla käsikirjaan!

## Slide 14: Energiapalvelumalli alueille (ENPA) -hanke
Hankkeen toteuttavat Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupungit sekä Metropolia Ammattikorkeakoulu 1.11.2023–31.10.2026.
ENPA on EU:n osarahoittama hanke ja osa HEVinnovations-ohjelman hankeportfoliota. Hankkeen budjetti on 924 043 euroa, josta EAKR-osuus 554 425 euroa.