## Slide 1: Energiapalvelumalli alueille Käsikirja alueellisen energiapalvelun soveltuvuuden arviointiin ja hankintaan
Kuva: Finnoo, Espoo. Kuvaaja: Kimmo Leivo.

## Slide 2: Sisältö
Alkusanat: Energiapalvelumalli alueille (ENPA) -hanke
Johdanto
Energiapalvelumallille soveltuvien alueiden määrittely
Energiapalvelumallin toteutettavuuden selvittäminen
Tontinluovutus ja maankäytön ohjaus
Energiapalvelun hankinta
Sopimukset
Pilottiesimerkit
Energiajärjestelmän suunnittelu, käyttöönotto ja seuranta
Yhteenveto ja johtopäätökset
Lisätiedot ja liitteet
Käsikirja on luotu Energiapalvelumalli alueille (ENPA) -hankkeessa.

## Slide 3: 1. ALKUSANAT Energiapalvelumalli alueille (ENPA) -hanke
Alkusanat
Johdanto
Aluekartoitus
Toteutettavuus
Tontinluovutus ja maankäyttö
Hankinta ja kilpailutus
Sopimukset
Esimerkit
Suunnittelu, käyttöönotto ja seuranta
Yhteenveto
Lisätiedot ja liitteet

## Slide 4: Energiapalvelumalli alueille: Käsikirja alueellisen energiapalvelun soveltuvuuden arviointiin ja hankintaan
KÄSIKIRJAN SISÄLTÖ
Tämä käsikirja tuo esille Energiapalvelumalli alueille (ENPA) -hankkeen oppeja ja lopputuloksia, käsitellen alueellisen energiapalvelumallin toteutusta aina potentiaalisten alueiden selvityksestä tontinluovutuksen kautta itse hankintaan.
Käsikirjan sisällöissä käsitellään mm. seuraavia teemoja:
Miten alue- tai korttelitason energiaratkaisuille sopivia alueita kannattaa määrittää ja priorisoida?
Mitä korttelitason energiaratkaisun toteutuksen osalta tulisi huomioida maankäytön prosesseissa?
Miten energiaa palveluna käytännössä hankitaan? Mitä sopimuksia hankinnan aikana vaaditaan?
KOHDERYHMÄ
Tämän käsikirjan tarkoituksena on antaa tietoa erityisesti kunnille, mutta myös muille aiheesta kiinnostuneille toimijoille, kuten kiinteistöjen ylläpitäjille ja rakennuttajille, alueellisten energia-palveluiden käyttöönotosta. Käsikirjassa tarkastellaan alueellisia energiapalveluratkaisuja koko kaupunkikehityksen elinkaarella, aina kaavoitusvaiheen selvitystyöstä itse ratkaisun hankintaan.
Tietoa, selvitystyötä,
ratkaisuja
Käsikirjan teemoja

## Slide 5: Pilottialueet ja materiaalit
PILOTTIALUEET
Käsikirjassa tarkastellaan myös ENPA-hankkeen pilottialueita, joissa energiapalveluiden toteutusmahdollisuuksia on havainnoitu. Pilottialueet käydään läpi yleisesti käsikirjan alussa. Tämän jälkeen pilottialueiden oppeja nostetaan osana käsikirjan aihealueita.
TYÖKALUT JA LIITTEET
Tätä käsikirjaa varten on tehty paljon valmistelevaa työtä, kuten työpajoja, raportteja ja selvityksiä. Näitä ovat tuottaneet ENPA-hankkeen kumppanit osin ulkoisella tuella. Suurin osa aineistosta on saatavilla hankkeen sivuilta. Käsikirja kokoaa yhteen näiden aineistojen tuloksia ja ohjaa lukijan tarvittaessa eteenpäin lisätietojen pariin.
Käsikirjan lisäksi ENPA-hanke tarjoaa lukijan käytettäväksi tarkentavaa materiaalia ja hyödynnettäviä työkaluja. Suurin osa hyödynnettävistä työkaluista on saatavilla Excel-muodossa Energiapalvelumallin hankkijan materiaalit -Excelin eri välilehdillä, mutta lisäksi hanke tarjoaa hyödynnettäväksi mm. tarjouspyyntö- ja sopimusmalleja.
Tämä käsikirja ohjaa lukijan mainittuihin oheis-materiaaleihin niihin liittyvissä osioissa käsikirjaa. Kaikki materiaalit ovat saatavilla ENPA-hankkeen sivuilta.
Alla olevilla kuvakkeilla merkitään käsikirjassa Energiapalvelumallin hankkijan materiaalit -Excel,
Raportti/Julkaisu ja Sopimus-/Tarjouspyyntömallit.
Viisi pilottialuetta
Materiaaleja
Energiapalvelumallin hankkijan materiaalit -Excel
Raportti/ Julkaisu
Sopimus-/ Tarjouspyyntömallit

## Slide 6: ENPA-hanke lyhyesti
Kaupungeissa tehdään energiankäyttöön – ja sitä kautta hiilidioksidipäästöihin – pitkäkestoisesti vaikuttavia päätöksiä, toimenpiteitä ja investointeja. ENPA – Energiapalvelumalli alueille -hankkeessa selvitetään vähähiilisten alue- ja korttelitason energiapalveluratkaisujen hankintaa hyödyntäen todellisia pilottikohteita pääkaupunkiseudulla.
Energiasektorilla on lähihistoriassa noussut esille alue- ja korttelitason energiaratkaisut sekä palvelumallit uutena hankintamallina. Palvelumallissa yritys tarjoaa asiakkaalle energiaa palveluna, jolloin asiakas maksaa vain energialaskun eikä ole vastuussa ratkaisuun liittyvistä investoinneista tai järjestelmän käytöstä sekä huollosta.
ENPA-hankkeessa Espoon, Helsingin ja Vantaan kaupungit sekä Metropolia Ammattikorkeakoulu luovat yhteistyössä yritysten kanssa toimintamallin alueellisen energiapalvelun toteuttamiselle. Toimintamallin luomisessa on hyödynnetty todellisia pilottikohteita, jotka on esitelty seuraavalla sivulla. Toimintamalli auttaa kaupunkeja energiatehokkaiden ja vähäpäästöisten alueiden toteuttamisessa.
ENPA on EU:n osarahoittama hanke ja osa HEVinnovations-ohjelman hankeportfoliota.
Kuva: Leppävaara, Espoo. Kuvaaja: Jaana Numminen.
ENPA-hankkeen tavoitteet
Kehitimme alueellisten energiapalvelumallien suunnittelua ja toteutusta. Kehitystyötä tehtiin yhdessä yritysten kanssa tiedonvaihdon, markkinavuoropuhelun, verkostoitumisen ja koulutuksen avulla.
Kehitimme kaupungeille toimintamallia alueellisen energiapalvelun hankintaan. Tämä tapahtui pilottialueiden avulla.
Paransimme aluetason energiamarkkinoiden toimintaa: hyödynsimme paikallisesti tuotettavaa energiaa ja energian kierrätystä edistäen samalla uutta liiketoimintaa.
ENPA-hankkeen toteuttajat:
Tutustu ENPA-hankkeeseen HEVinnovations-sivustolla.

## Slide 7: Hankkeen pilottialueet lyhyesti
Alla olevassa kartassa on esitetty ENPA-hankkeen viisi pilottialuetta.
Espoo, Leppävaara
Kuvaaja: Taneli Lahtinen, MySome.
Leppävaaran keskuksen kaupunkikuvaa kehitetään kansainvälisen ideakilpailun voittaneen Walk Around -ehdotuksen pohjalta. Tavoitteena on sitoa Leppävaaran etelä- ja pohjoispuoli yhtenäiseksi toiminnallisesti sekoittuneeksi keskusta-alueeksi.
Lisätietoa Leppävaarasta Espoon kaupungin kaavasivulta.
TIETOJA
Asuin-, toimisto-, liike-, palvelu- ja hotellitoimintoja yhteensä noin 150 000 kem2.
Kaava-alueen laajuus n. 18,6 ha.
Tavoitteena on, että kaupunkisuunnittelulautakunta käsittelee kaavan ehdotuksen syyskaudella 2027.
Espoo, Virastopiha
Kuvaaja: Suomen Ilmakuva Oy.
Espoon vanhan virastokeskuksen alueelle suunnitellaan uutta Espoolaistentaloa ja asumista. Alueen keskeisimmäksi rakennukseksi suunniteltu Espoolaistentalo tulee olemaan monitoimirakennus kaupungin päättäjille, työntekijöille ja kaupunkilaisille.
Lisätietoa Virastopihasta ja Espoolaisten-talosta Espoon kaupungin kaavasivulta.
TIETOJA
Kaupungin hallinnon toimitiloja, asuinrakentamista, palveluja ja liiketiloja, yhteensä n. 50 000 kem2.
Alueen laajuus n. 5 ha.
Alueen kaava etenee ehdotusvaiheeseen arviolta vuoden 2026 aikana.
1
2

## Slide 8: Hankkeen pilottialueet lyhyesti: jatkuu
Helsinki, Nallenrinne
Kuva: Voima Graphics Oy.
Malminkentälle suunnitellaan monipuolista aluetta n. 25 000 asukkaalle. Sinne tulee lisäksi työpaikkoja, kouluja, päiväkoteja ja palveluita.
Alueen vanhat suojellut lentokenttä- rakennukset tullaan peruskorjaamaan.
Lisätietoja Malmista ja Nallenrinteestä Helsingin kaupungin sivulta.
TIETOJA
Kolme asuinrakennusta, yli 10 000 kem2.
Alueen laajuus noin 0,66 ha.
Alueen ensimmäiset korttelit rakentuvat 2026–2028.
Arvioitu energiankulutus n. 2840 MWh/a.
Helsinki, Sakarinmäki
Kuvaaja: Karo Pirkkalainen.
Koulukohteeseen on aiemman korjauksen yhteydessä hankittu energiapalvelu, joka toimii maalämmöllä ja aurinkokeräimillä. Aurinko-keräimet eivät toimineetkaan, joten on poltettu öljyä ja lämpökaivot ovat jäähtyneet. Nyt kilpai-lutetaan uusi päästötön energiajärjestelmä, joka regeneroisi myös lämpökaivot käyttöön.
TIETOJA
Koulu, kirjasto ja päiväkoti 7427 kem2.
Alue on yksi tontti, n. 3,2 ha.
Alue rakennettu 2005, korjattu ja laajennettu 2013, seuraava korjaus ja laajennus 2040–2050.
Arvioitu energiankulutus n. 1500 MWh/a.
Vantaa, Tikkurilan osaamiskampus
Kuva: Arkkitehtitoimisto Harris ja Kjisik Oy.
Tikkurilan osaamiskampus on Vantaan kaupungin kärkihanke, jossa vuosina 2026–2032 rakennetaan uusi resurssiviisas Kaupunkialue. Oppilaitostilojen lisäksi alueelle suunnitellaan työpaikkoja, asumista ja palveluita.
Lisätietoa Vantaan kaupungin kaavasivulta.
TIETOJA
Asuin-, toimisto-, liike- ja koulurakennuksia n. 100 000 kem2.
Alueen laajuus n. 7,3 ha.
Alue alkaa rakentumaan 2026.
Arvioitu energiankulutus n. 13 000 MWh/a.
2
2

## Slide 9: Käsitteitä
Aie- tai esisopimus: Velvoittamaton osapuolten välinen yhteisymmärrysasiakirja. Siihen kirjataan ostettavan tavaran ja palvelun tiedot riittävällä tarkkuudella, jotta lopullista sopimusta ja järjestelmää voidaan edistää.
Alue-energiaoperaattori: Yritys, joka tarjoaa alueellisia energiapalveluja, palvelumallit vaihtelevat yritysten välillä.
Alue-energiaverkko (myös ”alueverkko" tai "aluelämpö-verkko"): Paikallinen, rajatun alueen lämmitys- ja/tai jäähdytysverkko, jossa energiaa tuotetaan paikallisesti.
Alueellinen energiapalvelu: Energiaa tarjotaan palveluna paikallisessa alue-energiaverkossa (katso sivu 12).
Ankkuriasiakas: Asiakas, joka sitoutuu järjestelmään varhaisessa vaiheessa ja täyttää minimivaatimukset, jotta järjestelmä toteutuu. Minimivaatimuksena voi olla esim. riittävä lämpöenergian kulutus.
COP (Coefficient of Performance = Hyötysuhde): Luku, joka kertoo saadun lämpöenergian määrän suhteessa käytettyyn sähköenergiaan. Sähkövastuksen COP on 1 ja lämpöpumpuissa usein 2–4,5.
E-luku: Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus kerrottuna energianmuotokertoimella. kWh/m2/a (kilowatti-tuntia neliömetriä kohden vuodessa).
Elinkaarikustannus: Tuotteen kustannus koko käyttöajalta. Ottaa huomioon investoinnin lisäksi operointi- ja huoltokulut sekä mahdolliset kokonaisuuden osien vaihdot (esim. lämpö-pumppujen vaihto energiajärjestelmässä). Lasketaan yleensä 15–50 vuoden ajalta ja ilmoitetaan joko kokonaissummana tai €/vuosi.
Energiaa palveluna: Energiayhtiö (energiaoperaattori) tarjoaa energiaa palvelumallilla. Asiakas maksaa vain energian kulutuksesta ja ylläpidosta. Energiayhtiö omistaa energia-järjestelmän ja vastaa sen suunnittelusta, investoinnista, ylläpidosta ja huollosta. Esimerkiksi kaukolämpö (katso sivu 11).
Energiaselvitys: Arvio/tutkimus energian tarpeesta ja tuotannon mahdollisuuksista. Hyvä energiaselvitys sisältää myös kulutuksen aikasarjan (tuntikohtaiset kulutukset vuoden ajalta) ja ottaa huomioon energian lisäksi tehontarpeen ja mahdolliset paikalliset hukkalämmön lähteet.
Energiakeskus: Tila, jossa on kaikki energiajärjestelmän seurantaan ja hallintaan tarvittavat laitteistot.
Hiilidioksidiekvivalentti (CO2e): Kaikki kasvihuonepäästöt huomioonottava luku, joka normalisoi päästöt vastaamaan hiilidioksidin lämmitysvaikutusta. Esim. Metaani (CH4) = n. 28 CO2e.
Hiilineutraalius: Tila, jossa ilmakehään vapautuu vain sen verran hiilidioksidipäästöjä (CO2e) kuin niitä sidotaan pois hiilinieluihin, kuten metsiin tai maaperään. Tällöin toiminnan, tuotteen tai alueen nettohiilijalanjälki on nolla. Se saavutetaan päästöjen vähentämisellä ja jäljelle jäävien kompensaatiolla.
Hukkalämpö: Toiminnan sivutuotteena syntyvää hyödyntämätöntä lämpöenergiaa. Eli käyttämätöntä lämpöä, joka poistuu ympäristöön. Hukkalämpöjen hyödyntäminen parantaa kiinteistön energiatehokkuutta. Sitä syntyy jäähdytyksen sivutuotteena esimerkiksi datakeskuksista, toimistoista, jäähalleista, keskuskeittiöistä tai pakastealtaista.
Hybridienergiaratkaisu: Energiaratkaisu, jossa lämmön-tuotannossa hyödynnetään useampaa lähdettä (esim. lämpö-pumput ja kaukolämpö).
Kysyntäjousto: Kulutuksen ohjausta tarpeen mukaan, esim. kun tuotanto on kallista tai kysyntää on paljon.
Lunastusmaksu: Ennalta sovittu hinta, jolla järjestelmän voi lunastaa omaksi sopimuksen päätyttyä.
Lämpöpumppu: Laite, jolla voidaan käyttää ympäristön energiaa lämmitykseen. Pumppu on energiatehokkaampi kuin sähkövastus alle 100°C lämpötiloissa. Esim. maalämpöpumppu (MLP) kerää energiaa maasta lämpökaivon avulla, jolloin lämmityksen hyötysuhde (COP) on usein yli 2,5.
Matalalämpöverkko: Lämpöverkko, jonka lämpötila on alhaisempi kuin perinteisessä kaukolämpöverkossa. Matalalämpöverkon menoveden lämpötila on tyypillisesti n. 30–70 astetta. Alhaisempi lämpötila mahdollistaa tehokkaamman hukkalämpöjen hyödyntämisen.
Markkinavuoropuhelu: Hankintayksikön (julkinen organisaatio) ja potentiaalisten tarjoajien välinen ennakoiva keskustelu ennen varsinaista kilpailutusta.
Suunnittelu- ja urakkavastuurajat: Sopimus, jossa määritellään kuka vastaa mistäkin suunnittelusta ja toteutuksesta, missä kohtaa vastuu siirtyy toimijalta toiselle sekä kuka kantaa riskin virheistä, viivästyksistä ja kustannuksista.
Taseraja: Raja energiapalvelun tarjoajan ja asiakkaan vastuiden sekä omistusten välillä. Voi määrittää mm. energian omistuksen, teknisen sekä kunnossapidollisen vastuun, laskutusperusteet tai muuta.
Uusiutuva energia: Uusiutuvilla lähteillä eli aurinko-, tuuli- tai vesivoimalla tai biopohjaisilla raaka-aineilla tuotettu energia.

## Slide 10: 2. JOHDANTO
Alkusanat
Johdanto
Aluekartoitus
Toteutettavuus
Tontinluovutus ja maankäyttö
Hankinta ja kilpailutus
Sopimukset
Esimerkit
Suunnittelu, käyttöönotto ja seuranta
Yhteenveto
Lisätiedot ja liitteet

## Slide 11: Mikä energiapalvelumalli?
Energiapalvelumalli on järjestelmä tai toimintatapa, jossa energiaa palveluna tarjoava yritys suunnittelee kohteen energiaratkaisun sekä vastaa järjestelmän ylläpidosta, energian tuotannosta ja jakelusta asiakkaiden tarpeisiin. Käyttäjät maksavat energiasta kulutuksensa mukaan. Malli voi myös sisältää lisäarvopalveluja, kuten energianhallintaa, älykkäitä mittareita, energiavarastointia tai kestävän energian ratkaisuja.
Energian palvelumallit voivat keskittyä esimerkiksi:
Energian tuotantoon ja jakeluun: Palvelutoimija hallitsee energian tuotantoa ja jakelua kohteissa. Palvelutoimija vastaa myös järjestelmän suunnittelusta ja ylläpidosta. Kulut laskutetaan asiakkailta sovitusti.
Energian hallintaan ja optimointiin: Palvelutoimija tarjoaa kiinteistön käyttäjille työkaluja energian kulutuksen seurantaan ja optimointiin. Kiinteistöjen seuranta, optimointi ja korjaavien toimenpiteiden toteutus siirretään toimijan vastuulle palvelumaksua vastaan.
Energiatehokkuuteen: Niin sanottu Energy Service Company (ESCO) -palvelu. Palveluntarjoaja toteuttaa asiakkaalle energiatehokkuustoimenpiteitä ja -investointeja energian säästämiseksi. Palvelun kustannukset katetaan alentuneiden energiakustannusten tuottamilla säästöillä. Palvelu sisältää yleensä säästölupauksen eli takuun syntyvästä energiansäästöstä.
Hanke keskittyy erityisesti energian tuotantoon ja jakeluun palveluna. Tähän palveluun voi tarpeen mukaan lisätä muitakin elementtejä, kuten energiatehokkuutta ja energiankulutuksen optimointia.
Energiapalvelumallin hyödyt
Energiapalvelumallin päähyötynä on palvelumallin hankkijan investointi- ja osaamistarpeen vähentäminen kiinteistöjen energiaratkaisuja toteutettaessa. Energiapalvelutoimija toimii yhteistyö-kumppanina koko toteutuksen elinkaaren aikana ja ottaa vastuun energiaratkaisun suunnittelusta, rahoituksesta, teknisestä toteutuksesta, huollosta ja operoinnista. Tämän ansiosta ratkaisun hankkija pystyy keskittymään paremmin omaan ydintoimintaansa.

## Slide 12: Miksi energiapalvelumalli alueella?
Suomessa kunnat, rakennusliikkeet, kiinteistösijoittajat ja muut kiinteistöjä rakennuttavat ja/tai hallinnoivat toimijat ovat asettaneet kunnianhimoisia hiilineutraalius- ja kestävyystavoitteita.
Energian käytön rooli rakentamisen päästöissä on merkittävä. Esimerkiksi Espoon kaupunki on arvioinut osana omia rakentamisen ilmastoskenaarioitansa energian käytön olleen vuonna 2022 merkittävin osa rakentamisen päästöjä (kuva). Energian käytön päästöt tulevat kuitenkin vähenemään merkittävästi erityisesti kaukolämpötoimijoiden päästövähennysten ansiosta.
Vaikka korttelitason ratkaisuilla on nykyään päästöjä vähentäviä välittömiä hyötyjä, tulevat ympäristöhyödyt vähenemään tulevaisuudessa kaukolämmön päästö-vähennysten myötä. Korttelitason energiapalveluratkaisut voivat tuoda hyötyjä matalampina investointi- ja elinkaari-kustannuksina verrattuna kaukolämpöön tai kiinteistöjen omiin lämpöpumppuratkaisuihin. Uudenlainen järjestelmä voi vaikuttaa myös alueen maineeseen ja nostaa sen arvostusta.
Kuva. Mistä hiilijalanjälki koostuu Nykytoimien Espoo -skenaariossa?
Lähde: Sitowise (2024) Espoon rakentamisen ilmastoskenaariot (PDF), sivu 14.
1
2

## Slide 13: Miksi energiapalvelumalli alueella? 2/2
Tavallisesti kiinteistön omistajat investoivat itse uusiutuvaan energiaratkaisuun, kuten maalämpökaivoihin, ilmalämpöpumppuihin tai lämpöakkuun. Tällöin takuuajan jälkeen tekniikan huolto ja ylläpito jää omistajan vastuulle. Monissa kohteissa on havaittu haasteita esimerkiksi maalämpökaivojen mitoituksessa, lämpöpumppujen asennuksessa tai toiminnassa (Ramboll 2024, Luukkonen 2023). Kiinteistönomistajilla tai kiinteistöhuollolla ei välttämättä ole osaamista laitteiden käyttöönottoon tai huoltoon. Toimimattomat järjestelmät aiheuttavat omistajalle lisäkustannuksia, jotka pidentävät investoinnin takaisinmaksuaikaa.
Palvelumalli tarjoaa asiakkaalle huolettomuutta ja pienemmän alkuinvestoinnin. Palveluntuottaja omistaa lämmitysjärjestelmän, jolloin sillä on vastuu lämmitys-järjestelmän oikeasta mitoituksesta, toiminnasta ja huollosta. Keskitetty järjestelmä tuo myös skaalaedun valvontaan ja ylläpitoon, jolloin se on omaa investointia edullisempaa. Energiapalvelumallit tarjoavat usein myös kustannustehokkaan tavan kiinteistöjen viilennykseen, jonka tarve Suomessa kasvaa ilmastonmuutoksen myötä.
Korttelitasolla on mahdollista tarkastella esim. hukkalämmön hyödynnettävyyttä yksittäistä kiinteistöä laajemmin. Energiaa säästyy kun hukkalämpöjä voidaan hyödyntää nykyistä tehokkaammin sekä tasata kulutushuippuja. Matalalämpöverkot edistävät myös vaiheittain koko lämmitysverkon lämpötilan madaltamista ja verkon matalampi lämpötila mahdollistaa tehokkaamman hukkalämmön hyödyntämisen. Alue-energiajärjestelmää voidaan tukea myös kaukolämmön paluusta saatavalla energialla ja tehostaa samalla kaukolämpöverkon toimintaa. Näin minimoidaan hukkaenergian määrä ja edistetään energian kiertotaloutta.
Lähteet:
Ramboll Finland (15.5.2024) Rambollin selvitys: Lähes joka toisessa lämpöpumppujärjestelmässä ongelmia (Ramboll).
Luukkonen Marjo (2023) Siirtyminen öljylämmityksestä maalämpöön (PDF).
Kuvaaja: Timi Tiira.
2
2

## Slide 14: 3. Energiapalvelumallille soveltuvien alueiden määrittely
Alkusanat
Johdanto
Aluekartoitus
Toteutettavuus
Tontinluovutus ja maankäyttö
Hankinta ja kilpailutus
Sopimukset
Esimerkit
Suunnittelu, käyttöönotto ja seuranta
Yhteenveto
Lisätiedot ja liitteet

## Slide 15: Alueen valinnassa huomioitavaa
ENPA-hankkeessa selvitettiin, minkä tyyppisillä alueilla energiapalvelumallit ovat kaikkein hyödyllisimpiä ja mitä alueen valinnassa pitää huomioida. Hankkeen tavoitteena ei ole se, että energiapalvelumallia sovellettaisiin jokaisessa korttelissa, vaan löytää toimintamallille teknistaloudellisesti soveltuvimmat kohteet.
Hankkeen aikana määritettiin energiapalvelumallille sopivan alueen vaatimukset ja kannattavuutta parantavat tekijät. Tuotettuja selvitysaineistoja hyödynnettiin pilottialueiden valinnassa, mutta hankekumppaneiden tuli huomioida myös kaupunkien aluekehityshankkeiden tarpeet sekä rakennus-hankkeiden aikataulujen yhteensopivuus hankkeen toteutus-ajan kanssa.
Sivuilla 17 ja 18 on esitetty erityyppisten esimerkkialueiden soveltuvuutta energiapalvelumallille, alueen vaatimuksia ja kannattavuutta parantavia tekijöitä. Nämä ovat suuntaa antavia ohjeita alkuvaiheen tarkasteluun, yleensä kaavoituksen yhteydessä tehtäväksi.
ENPA-hankkeen sivuilla julkaistaan tämän käsikirjan liitteenä myös Energiapalvelumallin hankkijan materiaalit -Excel, josta löytyy esimerkiksi 1. Kaavoittajan tarkastuslista -välilehti. Kuntien kaavoitus voi hyödyntää tarkistuslistaa kohteen potentiaalin tarkasteluun.
Kuvaaja: Vesa Laitinen, Testbed Helsinki.
Energiapalvelumallin hankkijan materiaalit –Excel
1
2

## Slide 16: Alueen valinnassa huomioitavia seikkoja
Kaavoitus
Alueen käyttötarkoitus ja alueella sijaitsevat toiminnot, kuten asuminen, kauppa tai teollisuus.
Alueen rajoitteet, kuten käytettävissä oleva tila, toteutuksen vaiheistus, tulevat kaavamuutokset tai aiemmat suunnitelmat energiaratkaisuista.
Alueen mahdollistavat ratkaisut, kuten lämpökaivojen tai putkistojen salliminen yleisille alueille.
Alueella hyödynnettävä energia
Nykyiset ja tulevat hukkalämmönlähteet.
Hukkalämmön hyödynnettävyys eli sen ajoitus ja lämpötilataso sekä lämmitysverkon lämpötila.
Lämmön lyhyt- ja pitkäaikaiset varastointimahdollisuudet, kuten vesitankki tai lämpökaivot.
Alueen rakenne ja elinkaari
Rakennuskannan nykytila eli rakennusten ikä, kunto ja kunnossapitotarpeet.
Uuden rakennuskannan laajuus, käyttötarkoitus ja rakentumisen vaiheistus.
Alueen toiminnallinen rakenne: yhtenäinen ikärakenne helpottaa toteutusta ja monipuoliset toiminnot tukevat optimointia ja energiankierrätystä.
Alueen omistajuus
Omistusrakenne, kuten kaupungin tai yksityisten omistamat alueet.
Maanomistajien määrä ja omistusten koko: selkeä omistajuus helpottaa energiapalvelun toteutusta.
Muut asiat
Sähköliittymän vapaa kulutuskapasiteetti eli nykyiset ja tulevat tarpeet, kuten suuritehoiset sähkökattilat.
Energiantuotannon mahdollisuudet ahtailla tonteilla, kuten syvät lämpökaivot.
2
2

## Slide 17: Alueelliselle energiapalvelulle sopivat esimerkkikorttelit
ENPA-hankkeen aikana esille nousseiden alueen valinnassa huomioitavien seikkojen perusteella hankkeessa luotiin oikealla esitetty kooste alueelliselle energiapalvelulle sopivista esimerkki-kortteleista. Lisäksi hankkeessa luotiin seuraavalla sivulla esitetyt tarkastuslistat alueellisen energiapalvelun toteutettavuudelle sekä kannattavuudelle, joiden avulla energiapalvelun potentiaalia alueelle voidaan arvioida rakentamisen laajuutta ja tyyppijakaumaa tarkemmalla tasolla.
Käsikirjan liitteenä julkaistaan Energiapalvelumallin hankkijan materiaalit -Excel-työkalupakki, joka sisältää muun muassa nämä aineistot. Excel-tiedoston avulla kunnan kaavoittaja tai muu korttelin potentiaalia arvioiva henkilö voi yksinkertaisesti kerätä tietoa energiapalvelun potentiaalista korttelissa. Näin käyttäjä voi nopeasti arvioida mahdollisia jatkoselvitystarpeita.
Korttelityyppi/ kannattavuus* | Kohtalainen | Hyvä | Erittäin hyvä
Asuinkerrostalo- painotteinen | Asuinkerrostaloja vähintään 10 000 kem2 | Asuinkerrostaloja noin 25 000 kem2 + jäähdytys rakennuksissa | Asuinkerrostaloja yli 25 000 kem2 + jäähdytys rakennuksissa + päivittäistavarakauppa
Sekakorttelit | Peruskoulu + päiväkoti vähintään 10 000 kem2 | Peruskoulu + päiväkoti + asuinkerrostaloja noin 25 000 kem2 | Toimistorakennus + asuinkerrostaloja + päivittäistavarakauppa yli 25 000 kem2
*Kannattavuustarkasteluissa huomioitava, että kannattavuuteen vaikuttaa olennaisesti muun muassa kaukolämmön hinnoittelu.

## Slide 18: Tarkastuslistat toteuttavuudelle ja kannattavuudelle
Kriteeristöstä ja kannattavuutta parantavista tekijöistä löytyy lisätietoa hankkeen sivuilla julkaistavasta Energiapalvelumallin hankkijan materiaalit -Excelistä.
Energiapalvelumallin hankkijan materiaalit –Excel
Vaatimukset alue-energiajärjestelmän toteuttamiselle
Vaatimus | Miksi
Lämpöpumpuille löytyvät alueelta tarvittavat tekniset tilat | Alue-energiajärjestelmän lämpöpumput tarvitsevat teknisen tilan. Karkea suuntaa-antava arvio alue-energiakeskuksen tilantarpeelle on 1 m2, mikä vastaa uudiskorttelin kerrosalaa n. 200–300 kem2.
Aluelämpöverkosto oltava rakennettavissa | Verkoston on mahduttava alueelle ja oltava rakennettavissa muun infran kanssa, jotta alue-energiajärjestelmä on mahdollinen.
Maalämpöön pohjautuvissa ratkaisuissa kaivojen mahduttava tontille/alueelle | Jos kaivoja ei mahdu riittävästi, joudutaan ottamaan rinnalle kaukolämpö, mikä heikentää ratkaisun kustannustehokkuutta. Lisäksi on varmistettava, että poraamiselle ei ole esteitä tai merkittäviä rajoitteita (esim. maanalainen kaava, pohjavesialue, PiMa, kallioperän koostumus).
Alueen vaiheistus oltava tiedossa | Vaiheistuksen suunnittelu ennen alueellisen energia-ratkaisun tarkastelua on tärkeää, jotta energia-järjestelmän toteutettavuus on mahdollista selvittää. Pitkä aikaväli eri kiinteistöjen toteutuksessa voi vaikuttaa negatiivisesti energiaratkaisun toteutettavuuteen.
Kannattavuutta parantavat tekijät
Tekijä | Miksi
Rakennuksissa paljon jäähdytystarvetta | Lämmitykseen käytettävää lämpöpumppua voidaan käyttää myös jäähdytykseen, mistä saadaan kustannus-hyötyjä.
Lauhdetta kierrätettäväksi rakennusten välillä | Hukkalämmön hyödyntäminen erityisen kannattavaa (suurin potentiaali mm. päivittäistavarakaupat, jäähallit/ tekojäät sekä datakeskukset/serveritilat tai vastaavat).
Suuri kohde (noin 20 000– 25 000 kem2) | Suuren kohteen skaalaedut + alempi veroluokka yli 500 kW lämpöpumppujärjestelmille. Laajuudeltaan vastaa karkeasti asuinkorttelissa noin 25 000 kem2 ja toimitilakorttelissa noin 20 000 kem2.
Rakennusten pienet etäisyydet | Lämmitysverkoston rakentaminen edullisempaa ja häviöt pienemmät. Jos useampi kortteli, niin vierekkäisten korttelien osalta katuinfran aikataulutus ei muodostu haasteeksi.
Kallioperä johtaa hyvin energiaa | Mitä parempi kallioperä, sitä vähemmän porakaivoja tarvitaan maalämpöratkaisuissa. Kallioperän ominaisuudet voidaan selvittää TRT-mittauksella eli lämpövastekokeella (Thermal response test).

## Slide 19: 4. Energiapalvelumallin toteutettavuuden selvittäminen
Alkusanat
Johdanto
Aluekartoitus
Toteutettavuus
Tontinluovutus ja maankäyttö
Hankinta ja kilpailutus
Sopimukset
Esimerkit
Suunnittelu, käyttöönotto ja seuranta
Yhteenveto
Lisätiedot ja liitteet

## Slide 20: Valmistelu ja päätöksenteko
Alueellisen energiapalvelun jatkoselvittämisen käynnistäminen perustuu huolelliseen ennakkovalmisteluun. Energiaselvitys ja markkinavuoropuhelu muodostavat pohjan arvioinnille, onko toteutus taloudellisesti ja teknisesti perusteltua. Ennen prosessiin ryhtymistä kaupungin tai maanomistajan tulee linjata selkeä tahtotila alueen jatkoselvitettävästä energiaratkaisusta.
Kun päätös alueellisen energiapalvelun jatkoselvittämisestä tehdään, tulee tarkistaa ja täsmentää alueen energiatavoitteet. Tavoitteiden tulee olla yhteydessä alueen kehittämislinjauksiin, omistus-rakenteeseen, rakentamisen vaiheistukseen ja suunniteltuihin toimintoihin. Näin varmistetaan, että energiaratkaisu tukee alueen kokonaiskehitystä.
Kehittämisen aikataulu ja resurssitarpeiden arviointi ovat kriittisiä päätöstä tehdessä. Alueen kehittäjän on sitouduttava huomioimaan alueellisen energiaratkaisun vaiheistus ja aikataulu. Selvityksestä edetessä kohti toteutusta on varattava tarpeelliset resurssit hankintaan ja alue-energiaratkaisun toteutukseen. Vaikka energia-palvelu ei edellytä tilaajalta investointeja energiainfraan, tilaajalle voi tulla ylimääräisiä kustannuksia alue-energiaratkaisun suunnittelusta ja huomioimisesta esimerkiksi alueverkon yhteensovittamisesta katuinfrahankkeessa.
Tahtotilan määrittäminen ja etenemisen hyväksyntä saattaa organisaatiosta riippuen edellyttää useampien tahojen päätöstä. Energiapalvelun suunnittelun ja toteutuksen prosessi kannattaa ottaa huomioon kokonaisaikataulua laatiessa, jotta energiapalvelun suunnitteluun jää riittävästi aikaa ennen rakennushankkeiden käynnistymistä.
Kun valmistellaan alueellisen energiapalvelun selvittämistä rakentuvalle alueelle, suunnitelmien muuttuminen on tavallista. Osapuolien on seurattava tarkasti alueen suunnitelmien muutoksia, kuten rakennusten kerrosneliömäärien ja käyttötarkoitusten tarkentumista. Nämä muutokset vaikuttavat suoraan energia-ratkaisun toteutettavuuteen ja voivat edellyttää tavoitteiden päivittämistä.
Katso liite, sivu 76:
Alueellisen energiapalvelun hankinta- prosessi.
1
2

## Slide 21: Valmistelu ja päätöksenteko 2/2
Alueellisen energiapalvelun jatkoselvittämisen päätöksenteossa huomioitavia asioita:
alueellisen energiapalvelun elinkaarikustannuksien arvio energiaselvityksen ja markkinavuoropuhelun perusteella
vertaus muihin asetettuihin tavoitteisiin esim. uusiutuvan energian tuotanto, hukkalämpöjen hyödyntäminen ja alueen muut kestävän kehityksen tavoitteet.
Muita huomioitavia asioita:
uusiutuvan energian potentiaali
alueen toiminnot ja tarpeet
alueen hukkalämpöpotentiaali
alueen omistusrakenne ja maanluovutussopimuksien tai tonttivuokrasopimusten pituus verrattuna energiapalvelun sopimuskauteen
rakentamisen vaiheistus ja aikajänne
riskiarviointi.
Kuva: Tikkurila, Vantaa. Kuvaaja: Sakari Manninen.
2
2

## Slide 22: Energiaselvitys – kaavasta korttelitasolle
Jos alue vaikuttaa luvun kolme ohjeiden mukaisesti potentiaaliselta alueelliselle energiajärjestelmälle, on alueelle hyvä toteuttaa vielä energiaselvitys. Selvityksellä saadaan hankintaan tarvittavia tietoja, kuten energiatuotannon ja -kierrätyksen potentiaali. Selvityksiä voidaan tehdä eri tarkkuuksilla, riippuen tarpeista:
Kaava-/suunnittelutaso: Kaavavaiheessa voidaan laatia koko kaavan tai suunnittelualueen kattava karkeampi energiaselvitys. Suuremmalla tasolla saadaan selville isomman alueen potentiaali kokonaisuudessaan, josta voidaan arvioida järjestelmälle erityisen hyvät korttelit. Tämä toimii myös hyvänä pohjana pienemmille korttelitason selvityksille sekä vaiheistuksen suunnittelulle. Kaavatason energiaselvitys ei kuitenkaan ole välttämätön korttelikohtaisen järjestelmän hankintaan!
Korttelitaso: Tunnistetulle potentiaaliselle alueelle kannattaa teettää oma tarkempi energiaselvitys, jossa voidaan jo laskea alustavat investointikustannukset. Energiaselvityksen perusteella kaupunki tai asiakkaat voivat arvioida energiapalvelun tavoitteita, kannattavuutta ja riskejä.
Esimerkkejä kaava- ja korttelitason energiaselvityksistä:
  Aviapoliksen alueellinen energiaselvitys (PDF) ja siitä tarkennettu Huberilan energiaselvitys Zenedon sivulla (englanninkielinen sivusto).
  Hiilineutraalin Malmin lentokentän alueen energiaselvitys (PDF).
  Myyrmäen urheilupuiston alueellisen energiaselvityksen loppuraportti (PDF).
  Viiskorven energia-analyysi (PDF).
  Korttelitason energiaselvityksen lisäksi on mahdollista toteuttaa myös markkinakartoitus sivujen 24–28 esimerkin mukaisesti.
Energia- selvityksiä

## Slide 23: Rahoitus ja sisäinen yhteistyö hankkeessa
Alueellisen energiaratkaisun hankinta vaatii tilaajalta suunnitteluvaiheessa merkittävästi enemmän resursseja kuin perinteinen kiinteistökohtainen ratkaisu. Esimerkiksi perinteinen kaukolämpö ei vaadi kaupungilta juuri suunnittelua tai esiselvityksiä.
Rahoitus
Tilaajan on varattava resursseja ylimääräisiin selvityksiin ja suunnitteluun, jotta palvelun kilpailutus ja toteutus on mahdollista. On tärkeää huomioida, että vaikka alkuvaiheen suunnittelukustannukset ovat korkeammat, alueellinen energiapalvelu voi tuoda merkittäviä säästöjä elinkaaren aikana sekä edistää alueellisten energiatavoitteiden saavuttamista.
Energiaselvityksiin tarvittavat budjetit, suuntaa-antavia arvioita vuodelta 2025:
  aluetason energiaselvitys 15 000–20 000 €
  korttelitason energiaselvitys 4 000–10 000 €
  lämmityksen ja jäähdytyksen tuntikulutuksen simulointi 5 000–10 000 €
  maalämmön koekaivon poraamisen hinta on tapauskohtainen.
Katuhankkeessa tulee varautua alueverkon putkien yhteensovitukseen muun alueen kunnallistekniikan kanssa. Yhteensovittaminen vaatii tarkempaa suunnittelua ja mahdollisia lisäselvityksiä.
Alueellisen energiaratkaisun suunnittelu- ja urakkakustannuksista sovitaan energiapalveluoperaattorin kanssa. Tilaajan on varattava henkilöresurssia ratkaisun kilpailutukseen sekä ratkaisun suunnitteluun valittavan toimijan kanssa.
Henkilöresurssit ja sisäinen yhteistyö
Hankinnan läpivientiin ja arviointiin tarvitaan laaja-alaista osaamista ja kaupunkitasoista sitoutumista. Keskeisten henkilöiden tunnistaminen ja järjestäytyminen kannattaa aloittaa hyvissä ajoin ennen hankintaa. Arviointiryhmän kokoonpano riippuu alueesta ja kaupungin roolista, alla esimerkki kokoonpanosta:
  projektijohtaja
  LVI-asiantuntija
  energia-asiantuntija
  ympäristöasiantuntija
  toimitilahallinnon johtaja.
Moniammatillinen valmistelu mahdollistaa eri näkökulmien huomioimisen valmistelussa. Alla olevissa esimerkeissä se on erityisen tärkeää:
  energiapalvelun tavoitteiden ja tontinluovutusehtojen yhteensovitus
  hankintaprosessin suunnittelu, aikataulutus ja sidosryhmien tiedottaminen
  kilpailutuksen valmistelu hankinta- ja lakiasiantuntijoiden tuella
  energiapalvelun pohjustaminen tuleville kiinteistönomistajille.
  Vaihtoehtona on myös hankinnan valmistelu konsultin tuella.

## Slide 24: Indikatiivisten tarjousten pyytäminen
Alue-energiapalvelun hankinnassa kannattaa hyödyntää jo varhaisessa vaiheessa energiapalveluyritysten asiantuntemusta. Aikaisesta yritysyhteistyöstä nousee mm. seuraavia hyötyjä:
Kaavoitusvaiheessa voidaan hyödyntää yritysten asiantuntemusta energiaratkaisujen huomioimiseksi – etenkin, jos tavoitteena on erityisen kunnianhimoiset energiatavoitteet tai innovatiivisuus.
Ennen hankintaa energiapalveluyritykset voivat kommentoida suunnitelmia, konsultoida tilavarauksia ja alueellisen energia- palvelun kannattavuutta yleisellä tasolla.
Toimijoilta voi pyytää indikatiivisia (viitteellisiä, ei sitovia) tarjouksia jo hyvinkin aikaisessa vaiheessa alueen suunnittelua. Näistä tarjouksista saa käsityksen alueellisen energiapalvelu-ratkaisun kannattavuudesta.
Tarvittavat alkuselvitykset sekä lähtötiedot riippuvat hyvin paljon mm. alueen rakenteesta, haluttavan tiedon tarkkuudesta ja kehittämisvaiheesta. Kaavoituksen alkuvaiheessa tapahtuvan markkinavuoropuhelun lähtötiedot voi koota vähin resurssitarpein, kun taas lopulliseen tarjouspyyntöön ja neuvotteluun valitun toimijan kanssa on jo laajempia tieto- ja resurssitarpeita.
ENPA-hankkeen indikatiivisten tarjousten keruun kautta hankekumppanit selvittivät vuoropuhelun roolia kaavoituksen aikaisessa vaiheessa. Energiatoimijoille toimitettiin sivulla 25 mainitut keskeisimmät tarvittavat lähtötiedot. Näillä tiedoilla pystyttiin saamaan toimijoilta alustavaa tietoa korttelin kiinnostavuudesta heidän ratkaisujensa kannalta. Näiden tietojen perusteella kerättiin toimijoilta indikatiivisia tarjouksia, jotka sisälsivät alustavaa tietoa heidän ehdottamistaan ratkaisuista sekä niiden kustannuksista. Hankekumppaneita lähtötietojen koonnissa ja saatujen ehdotusten arvioinnissa tuki ulkoinen konsultti. Selvitys toteutettiin Espoon kaupungin pilottikohteisiin.
Toimijoille annettiin myös tarjousten reunaehdot, jotka löytyvät sivulta 26.
Lue lisää tarvittavista lähtötiedoista Excel-aineiston välilehdeltä 3. MVP lähtötietotaulukko.
Tutustu indikatiivisten tarjousten keruuseen työn loppuraportista.
1
2
24

## Slide 25: Indikatiivisten tarjousten pyytäminen 2/2
Keskeisimmät tarvittavat lähtötiedot:
tarkasteltavan alueen rakennustyypit
rakennusten laajuus yhteensä
rakennusten laajuusjakauma
sijainti (kaupunkitasolla)
korttelien lukumäärä
lämmityksen nettoenergiantarve yhteensä (MWh/a)
lämpimän käyttöveden osuus lämmityksestä (sis. LV-kierto, MWh/a)
pelkän lämpimän käyttöveden kierron osuus lämmityksestä (MWh/a)
lämmityksen huipputeho
jäähdytyksen nettoenergiantarve
jäähdytyksen huipputeho
lämmitysverkostojen lämpötilatasot
maalämpökaivojen maksimimäärä
kallioperän tyyppi
lisäksi toimitettiin hankkeen viitesuunnitelmat ja arvioidut kuukausitason lämmitys- ja jäähdytysenergiantarpeet.
Lisätietoja lopullisesta kilpailutuksesta ja tarjouspyynnöistä löytyy sivuilta 41–47.
Lähtö-
tietojen hankinta
Kuvaaja: Jaana Numminen.
2
2

## Slide 26: Esimerkit indikatiivisten tarjousten reunaehdoista
Tarjoajille lähetettiin alla määritetyt reunaehdot sekä täsmennykset indikatiivisen tarjouspyynnön ohessa:
Palvelumalli: Energiaa palveluna (pilotissa 20 vuotta*).
Tarjottavanratkaisun pääperiaatteet: Kuvaa tarjoukseen sisältyvät ratkaisut ja niiden arvioitu energianpeitto.
Maksurakenne(indikatiivinen):
Määritä energian hintataso lämmitykselle sekä jäähdytykselle, €/MWh alv 0 %.
Huom. Tarjotun palvelun tulee kattaa 100 % esitetyistä alustavista lämmön-ja jäähdytysenergiantarpeista sekä -tehontarpeista.
Määritä mahdolliset kiinteät teho-/perus-/käyttömaksut, €/kk tai €/v alv 0 %.
Täsmennä indeksi tai muu määritetty hinnantarkastus-mekanismi, johon energia- ja/tai kiinteät maksut sidotaan.
Määritä mahdolliset liittymis-/sopimusmaksut tai muut tilaajalle aiheutuvat investointikustannukset.
Täsmennä mahdolliset lunastusmaksut sopimuskauden jälkeen tai mahdolliset sopimuskauden uusimisen maksut.
Alustavat taserajat:
Tarjoaja vastaa järjestelmän ylläpidosta ja huolloista/ korjauksista kustannuksineen koko sopimuskauden ajan.
Myös alueverkoston investointi, huolto ja kunnossapito kuuluu operaattorin vastuulle.
Päivitettiin taserajan ulkopuolelle.
Mahdollisen energiakeskuksen sähköliittymän tulee kokonaisuudessaan sisältyä operaattorin vastuulle (huomioitava indikatiivisessa hinnassa).
Alustavasti tilaaja/rakennuttaja varaa energiakeskukselle riittävän tilan esim. alueen pysäköintihallista (tilavarausta ei tarvitse huomioida indikatiivisessa hinnassa).
Pyydä samalla karkeaa arviota ratkaisun tilan-tarpeesta kiinteistöissä, m2.
*Toivotun sopimuskauden pituus riippuu tilaajan tarpeista, sopimuskausi voi olla esim. rakennuksen elinkaaren pituinen tai sopimus voi olla toistaiseksi voimassa oleva. Energiaoperaattorit ovat sopimuskauden suhteen joustavia.

## Slide 27: Muistilista indikatiivisten tarjousten hankintaan
1.
Selvitä hankkeen lähtötiedot ja tavoitteet riittävällä tarkkuudella ja kokoa ne tarjouspyynnön liitemateriaaliksi* (katso sivu 25).
2.
Määrittele tarjouspyynnön reunaehdot ja taserajat mahdollisimman tarkasti* (katso sivu 26).
3.
Lähetä tarjouspyynnöt useammalle eri toimijalle.
Tietoa toimijoista löytyy esim. seuraavilta sivuilta:
Helsingin kaupungin lista palveluntarjoajista taloyhtiön energiaremonttiin ja varautumistoimiin
Motivan Energiaosaajat-hakupalvelu.
  Tarvittaessa toteuta ensin erillinen markkinavuoropuhelutilaisuus (katso sivu 44).
4. Vertaile saadut alustavat tarjoukset.*
  Pyydä tarvittaessa täsmennyksiä/ lisäyksiä ja varmista, että tarjoukset ovat riittävän vertailukelpoisia.
*Suositellaan ulkopuolisen konsultin hyödyntämistä tukena hankintaprosessissa.
1
2

## Slide 28: Huomioita
Määrittele tarkasti taserajat.
Selkein taseraja asiakkaan ja energiaoperaattorin välillä on käytännössä lämmönjakohuoneen/energiakeskuksen seinässä. Energiaoperaattorin vastuulle kuuluisi myös ulkopuoliset energiantuotantolaitteistot ja esim. energiakaivokentät putkistoineen. Vastuuseen kuuluisi myös energiakeskuksen sähköliittymä, mutta ei energiakeskuksen ulkopuolisia alue- tai toisioverkostoja.
Vaadi 100 % tehontuottoa lämmityksen lisäksi myös jäähdytyksen osalta (varmista tarjouksista).
Huomioi toteutuvan energiantarpeen vaikutus.
Laadi tarkat arviot tulevista energiantarpeista. Koska arviot eivät ikinä vastaa täysin todellisuutta → varmista kilpailutuksessa, millaisilla sovitteilla esimerkiksi arvioitua suuremmat tai pienemmät energiantarpeet huomioidaan hinnoittelussa ja miten tämä vaikuttaa taloudelliseen yhtälöön eri tarjoajien sovitteilla.
Huomioi indeksointien vaikutus.
Huomioi indeksoinnin ja siihen liittyvien mahdollisten reunaehtojen merkittävä vaikutus ja erot eri indekseissä.
Ei suositella sitoutumaan kiinteisiin vähimmäisindekseihin.
Mikäli tarjoaja pystyy sitomaan hinnoittelunsa tiettyyn indeksiin ja lisäksi määrittämään rajan maksimikorotukselle, on tämä tilaajan riskienhallinnan näkökulmasta suositeltavaa.
Huomioi, että myös ilmoitettu lunastusmaksu saatetaan indeksoida.
Arvioi tarjoajien uskottavuutta ja yritysten vakavaraisuutta.
Huomioi esimerkiksi yhtiön lähivuosien taloudelliset tunnusluvut (esim. liikevaihto tai tase) huomioiden kuitenkin liiketoiminnan tyyppi (yritykset tekevät suuret alkuinvestoinnit ja saavat kuoletettua investointinsa vasta vuosien päästä).
2
2

## Slide 29: Energiapalvelun pullonkaulat ja haasteet
Alueellisen energiapalvelun toteutuksessa on tunnistettuja haasteita, jotka on hyvä huomioida valmistelun aikana.
Alueen omistuksen pirstaloituminen. Useamman kiinteistön omistajan kanssa neuvottelu sekä suunnitelmien ja aikataulujen yhteen-sovittaminen muodostavat riskin. Riskin toteutumisen seuraukset:
    Kustannukset kasvavat.
    Hanke ei saa kaikkia kiinteistön omistajia sitoutumaan palvelumalliin.
Asiakkaiden sitouttaminen. Mikäli kaupunki vastaa energiapalvelun hankinnasta, kaupungilla on vastuu sitouttaa asiakkaat ratkaisuun.
    Kaavassa ei voida määrätä energiaratkaisua.
    Tämän voi tehdä esim. esisopimuksilla tai tontinluovutusehdoissa (katso sivut 31–34).
Vaiheistus:
    Aikataulujen suunnittelu: Alueellisen energiapalvelun on toteu-duttava noin viiden vuoden aikajänteellä tai hanke on jaettava pienemmiksi kokonaisuuksiksi. Vaiheistuksen suunnittelu jo kaavoituksen aikana on tärkeää, jotta alueen aikataululle saadaan selkeät raamit.
    Hankkeiden aikataulujen yhteensovittaminen koko hankkeen ajan:
    tontinluovutusehdot – vaatimukset rakentumisaikataululle
    aluekehityksen aikataulujen jakaminen
    aikataulun kriittisten vaiheiden tunnistaminen
    rakennushankkeiden yhteensovittaminen
    muutoksista tiedotus ja reagointi.
Alueverkon rakentaminen ja vaiheistus:
    Alueverkon toteutuksesta voi vastata joko tilaaja tai energiayhtiö, ja vastuunjako on tärkeää määritellä jo hankinnan suunnittelu-vaiheessa.
    Mikäli alueverkko rakennetaan ennen kiinteistöjen toteutusta, kustannuksia voidaan alentaa toteuttamalla verkko samanaikaisesti katuhankkeiden kanssa. Tämä edellyttää, että energiapalvelun hankinta ja suunnittelu on tehty ennakkoon, alue kehittyy suhteel-lisen lyhyellä aikajänteellä ja tulevat rakennukset toteutetaan valitun energiaratkaisun teknisten edellytysten mukaisesti.
    Alueverkko voidaan toteuttaa myös vaiheittain rakennushankkeiden käynnistyessä. Tämä toteutusmalli on tyypillisesti rakentamis-kustannuksiltaan kalliimpi ja edellyttää rakennushankkeiden aikataulujen huolellista yhteensovittamista. Toisaalta vaiheittainen toteutus lisää joustavuutta, mahdollistaa reagoinnin suunnitelmien muutoksiin ja voi lyhentää investoinnin takaisinmaksuaikaa.
    Investointikustannukset
  Taserajoista riippuen kustannusten arviointi voi olla haastavaa.
Lue lisää riskien kartoittamisesta ja käsittelystä Excel-aineiston välilehdeltä 5. Riskikartoitus.

## Slide 30: 5. Tontinluovutus ja maankäytön ohjaus
Alkusanat
Johdanto
Aluekartoitus
Toteutettavuus
Tontinluovutus ja maankäyttö
Hankinta ja kilpailutus
Sopimukset
Esimerkit
Suunnittelu, käyttöönotto ja seuranta
Yhteenveto
Lisätiedot ja liitteet

## Slide 31: Tontinluovutuksen rooli korttelitason energiapalvelumallien edistämisessä
Tontinluovutuksen avulla kaupungit edistävät strategisia tavoitteitaan: tontinluovutuksessa voidaan tehdä tarkempia vaatimuksia tontin ostajalle kuin esim. kaavassa. Tontinluovutus koostuu neuvottelusta, varausehdoista ja tontinluovutusehdoista. Tontinluovutusehtojen täytyy olla ennalta selvillä ja niiden pitää olla tasapuoliset kaikille toimijoille (valtiontukisäädös).
Lisätietoja maapolitiikasta Kuntaliiton sivulla.
ENPA-hankkeen aikana keskeiseksi kysymykseksi korttelitason energiapalvelumallien edistämisessä nousi maankäytön prosessien, kuten tontinluovutuksen, hyödyntäminen ohjauskeinona. Hankkeen aikana nähtiin, että kunnat voivat ohjata näiden prosessien kautta tontinsaajia kunnan tavoitteiden mukaisiin, kestävämpiin ja energia-tehokkaampiin ratkaisuihin. Korttelitason energiapalvelumallit ovat näistä yksi mahdollinen ratkaisu, joiden toteutettavuutta kannattaa peilata korttelin profiiliin ja tavoitteisiin.
Maankäytön osalta ENPA-hankkeessa päätettiin keskittyä tontin-luovutuksen erityisehtojen mahdollisuuksiin. Kestävän kehityksen ja energiatehokkuuden edistämiseen tähtääviä erityisehtoja on pilotoitu eri edelläkävijäkohteissa sekä pääkaupunkiseudulla että muualla Suomessa. Näitä ovat esimerkiksi Espoon Finnoo, Helsingin Kala-satama, Turun Skanssi ja Tampereen Hiedanranta. Hankkeen työn aikana huomattiin, että kaupungit eivät ole vielä laajasti istuneet saman pöydän ääreen pohtimaan näissä toteutuksissa nousseita haasteita ja mahdollisia ratkaisuja. ENPA-hankkeen työpajoissa tavoiteltiin juuri tätä yhteistyön käynnistämistä, aluksi Espoon, Helsingin, Vantaan ja Metropolian kesken.
Työpajojen perusteella luotiin viitekehys, jonka perustana toimii huoneentaulu. Huoneentaulussa esitellään 1) ennen tontinluovutusta, 2) tontinluovutuskilpailun yhteydessä sekä 3) tontinluovutuksen jälkeen tarkasteltavia ja huomioitavia asioita sekä suosituksia ja ohjeita niin suunnitteluvaiheiden kuin konkreettisten tontinluovutus-sopimuksiin kirjattavien kirjausten osalta. Osa huoneentaulusta on esitelty tässä käsikirjassa, mutta huoneentaulu löytyy kokonaisuu-dessaan liitteenä olevasta loppuraportista ja Energiapalvelumallin hankkijan materiaalit -Excelistä.
Alueellisen energiapalvelun hankinta ja tontinluovutusprosessi – loppuraportti ENPA-hankkeen kaupungeille järjestämistä tontinluovutustyöpajoista (PDF).
Lue lisää Excel-aineiston välilehdeltä 2. Tontinluovutushuoneentaulu.

## Slide 32: Mahdollisia tontinluovutuskilpailun kriteerejä
Kilpailutukseen osallistumisen edellyttäminen:
Alueellisen energiaratkaisun toteutuksen mahdollistamiseksi tulisi tontinluovutusehdoissa huomioida tontinsaajien sitouttaminen energiaratkaisun kilpailutukseen. Kriteerin tarkka sanoitus riippuu kaupungin osallistumisesta kilpailutusprosessiin. Mikäli kaupunki osallistuu energiaratkaisun kilpailutukseen, voi kriteerin sanoittaa esimerkiksi seuraavasti:
"Tontinsaajalta edellytetään sitoutumista energiapalvelumallin kilpailuttamiseen ja sopimuksen laatimiseen yhdessä kaupungin kanssa energiajärjestelmän hankinnasta.”
Mikäli kaupunki ei osallistu kilpailutukseen, voi kriteerin sanoittaa esimerkiksi seuraavasti:
"Tontinsaaja selvittää yhteistyössä energiapalveluita tarjoavien yritysten (tai yrityksen) kanssa korttelin potentiaalisimman energiantuotannon ratkaisun.”
Matalalämpöverkkoon liittyminen:
Mikäli alueelle toteutetaan matalalämpöverkko, on kannattavaa tontinluovutusehtojen kautta sitouttaa tontinsaajat myös tähän liittymiseen. Lisäksi tontinsaajat kannattaa myös sitouttaa mahdollistamaan hukkalämpöjen toimitus heti alusta alkaen. Tämä onnistuu esimerkiksi seuraavin kirjauksin:
"Tontinsaaja sitoutuu liittymään matalalämpöverkkoon.”
ja/tai
"Tontinsaaja sitoutuu mahdollistamaan kaksisuuntaisen lämmönsiirron.”
1
3

## Slide 33: Mahdollisia tontinluovutuskilpailun kriteerejä 2/3
Uusiutuvan energian ja hukkalämpöjen hyödyntämisen edellyttäminen:
Määritetään, haluaako kunta edistää paikallista energiantuotantoa korttelin sisällä, ja asetetaan tälle raja-arvot. Alueen toteuttajille on myös kannattavaa antaa mahdollisuus korvata paikallinen energiantuotanto uusiutuvan lämmön tai sähkön hankinnalla, mikäli tarvittavan osuuden tuottaminen paikallisesti osoittautuu kannattamattomaksi. Paikallista energiantuotantoa voi edistää esimerkiksi toisella näistä kirjauksista:
"X % kiinteistön energiantarpeesta tulee kattaa paikallisesti korttelin alueella tuotetulla uusiutuvalla energialla tai päästöttömästi tuotetulla kaukolämmöllä."
tai
"Korttelialueella tulee tuottaa uusiutuvaa energiaa vähintään X % rakennusten energiantarpeesta.”
Määritetään, halutaanko korttelissa asettaa erityisiä vaatimuksia jäähdytyksen toteutukselle. Mikäli jäähdytystä hyödyntäviä kiinteistöjä alueelle tulee, on kannattavaa vaatia kohteilta jäähdytyksen lauhdelämpöjen mahdollisimman tehokasta hyödyntämistä. Tässä voi hyödyntää esimerkiksi seuraavaa tontinluovutuksen kirjausta:
"Tontinsaajan tulee toteuttaa kiinteistöihin jäähdytys ja hyödyntää syntyvät lauhdelämmöt joko paikallisesti tai siirtää ne korttelitason lämpöverkkoon mikäli mahdollista. Jäähdytyksen lauhdelämpöjä ei saa päästää ulkoilmaan. Tontinsaajan tulee selvittää mahdollisuudet lauhdelämmön pitkä- ja lyhytaikaiseen varastointiin.”
Asetetaan vaatimukset hukkalämpöpotentiaalin selvittämiselle ja potentiaalin valjastamiselle, mikäli se on teknistaloudellisesti mahdollista. Tämän voi ilmaista esim. seuraavalla kirjauksella:
"Tontinsaajan tulee selvittää toiminnastaan syntyvät hukkalämmöt, ja hyödyntää ne joko kiinteistökohtaisesti tai siirtää korttelitason lämpöverkkoon.”
tai
"Rakennuksessa syntyvä lauhdelämpö tulee hyödyntää paikallisesti tai siirtää alueelliseen kaukojäähdytys/ -lämmitysverkostoon. Vaatimusta ei tarvitse täyttää, jos lauhdelämmön hyödyntämisen takaisinmaksuaika on tontinsaajan esittämän selvityksen mukaan yli viisi vuotta."
2
3

## Slide 34: Mahdollisia tontinluovutuskilpailun kriteerejä 3/3
Energiatehokkuus ja hiilijalanjäljen ohjaus:
Alueellisen energiaratkaisun edistämisen ohessa on kannattavaa ohjata tontinsaajia myös energiatehokkuuden edistämiseen. Tämä onnistuu esim. energialuokkien kautta, seuraavalla kirjauksella:
"Tontinsaaja sitoutuu toteuttamaan rakennukset noudattaen A-energialuokkaa.”
Energialuokkien hyödyntämisessä on kuitenkin myös haasteita, koska näiden takana oleva laskenta voi ohjata tontinsaajia eri energiaratkaisuihin kuin haluttuun tavoitetilaan. Energialuokan sijaan tai ohessa voidaan myös hyödyntää hiilijalanjäljen ohjausta, esim. seuraavan kirjauksen kautta:
"Edellytetään rakennuksen hiilijalanjäljen raja-arvon X kgCO2e/m2/a saavuttamista.*”
Raja-arvon asettamiseksi kannattaa käydä keskusteluja energia-alan ja rakentamisen asiantuntijoiden kesken. Raja-arvoa asettaessa tulee myös huomioida lainsäädännön minimi. Tontinluovutuksen kautta ei ole kannattavaa asettaa raja-arvoja, jotka ovat löyhempiä tai samantasoisia kuin lainsäädännön minimi. Tällöin kriteeri aiheuttaa vain lisäraportointia tontinsaajalle.
Kulutuksen seuranta:
Energiapalvelutoimijan toteuttaman ratkaisun vaikuttavuuden arvioimiseksi on myös keskeistä mahdollistaa todellisen kulutus- ja muun keskeisen datan keruu sekä analysointi korttelin kohteista. Tontinsaajan voi sitouttaa mittaamaan rakennusten kulutustietoa esimerkiksi seuraavilla kriteereillä:
"Tontinsaaja sitoutuu mittaamaan energiankulutuksen rakennuksen lämmityksen ja sähkönkulutuksen osalta.”
ja/tai
"Kylmän ja lämpimän käyttöveden määrää tulee mitata huoneisto/tilakohtaisesti. Vedenkäytön tiedot tulee siirtää kiinteistöautomaatiojärjestelmään.”
ja
"Mittaus-, ohjaus- ja tilatietojen tallennus tulee tapahtua paikallisesti vähintään kymmenen vuorokauden ajan. Tuntitasoinen tieto on säilytettävä kuluvalta ja edeltävältä kalenterivuodelta ja kuukausitasoinen tieto viimeisen viiden vuoden ajalta."
*kgCO2e/m2/a = kilogrammaa hiilidioksidiekvivalenttia neliömetriä kohden vuodessa.
3
3

## Slide 35: Tontinluovutuskilpailun jälkeen
Keskeisenä haasteena tontinluovutuksen erityisehtojen piloteissa on ollut järjestelmien kehittäminen datan seurantaan ja tontinsaajien hyväksymien velvoitteiden valvontaan. Koska tontinluovutuksen erityisehtojen toteutumisen valvontaan ei yleensä varata resursseja, jää valvonta usein joko vähäiseksi tai esimerkiksi alueen projektin-johtajien harteille, mikä ei ole kestävä toteutustapa. Lisäksi on vielä epäselvää, kuinka pitkään seurantaa tulisi toteuttaa.
Tontinluovutuksen erityisehtojen valvonnan kehittämiseksi suositellaan automaattista järjestelmää alla olevan kuvauksen mukaisesti:
Tavoitteena tulisi olla hyödyntää olemassa olevia järjestelmiä.
Kiinteistön omistajat tai niiden valtuuttamat energiapalveluiden tuottajat toimittavat tontinluovutusehdoissa seurattaviksi vaaditut tiedot kulutuksesta järjestelmään.
Automaattisten tarkistusten avulla varmistetaan, että vaadittavat tiedot on toimitettu ja ne vastaavat sovittuja reunaehtoja.
Automaattisten hälytysten myötä puututaan sellaisten toimijoiden toimintaan, jotka eivät ole täyttäneet sopimuksissa säädettyjä velvoitteita.
Järjestelmään syötetty data olisi hyödynnettävissä myös kaupungin kehitystoimintaan.
Automaattinen järjestelmä helpottaa kuntien resurssitarpeita erityisehtojen toteutumisen valvonnassa ja tarjoaa digitaalisen todistuksen osapuolien toiminnasta. Järjestelmän hankintaa tulisi edistää yhteistyössä monien pilotti- kuntien välillä, jotta vältetään kuntien ylimääräinen työ ja rahankäyttö. Järjestelmän omistus ja ylläpito sovitaan hankkivien osapuolien kesken.
Kuvaaja: Kimmo Leivo.

## Slide 36: Tontinluovutusehtojen seurannan esimerkki: Finnoon kestävän kehityksen kriteerit ja mittarointiohje
Espoon Finnooseen valittavilta tontinsaajilta edellytetään sitoutumista rakennusten energiatehokkuutta edistäviin ratkaisuihin. Tämä sitoutu-minen täytetään vastaamalla alueen kestävän kehityksen kriteerien vaatimuksiin. Finnoon alueella tontinluovutuksen erityisehtojen todentaminen suunniteltiin järjestettävän eri tavoilla riippuen todentamisvaiheesta: suunnitteluvaiheessa kaupungin järjestämän projektipankin kautta ja kiinteistöjen käytön aikana erillisen energianseurantajärjestelmän kautta.
Projektipankki on Finnoossa järjestetty suunnitelmien mukaisesti, ja tontinsaajat toimittavat kaupungille energiasuunnitelman, energia-todistuksen ja muut pyydetyt aineistot Sokopro-palveluun. Toisena kriteeristön vaatimuksena oli rakennusten energiankäytön mittaaminen ja mittaustiedon toimittaminen kaupungille Finnoon mittarointiohjeen mukaisesti.
Finnoon mittarointiohje antaa rakentajille suositukset rakennuksen mittaroinnin suunnittelulle ja toteutukselle. Suositukset sisältävät tiedonsiirron yleiskuvauksen, mittaroitavat tiedot (sähkö, lämpö, vesi, jäähdytys ja paikallinen energiantuotanto), mittausjärjestelmän sekä eri kulutuslajien mittareiden vaatimukset, energia- ja vesilaitosten mittareiden etäluennan vaatimukset, tiedonsiirron vaatimukset ja vaaditut suunnitteludokumentit. Mittarointiohje tarkentaa myös prosessin käyttöönoton toimivuustarkistukselle ja tarkentaa Espoon kaupungille toimitettavat dokumentit. Seuraavalla sivulla on esitelty mittarointiohjeen sisältämät ohjeistukset tontinsaajille mitattavien pisteiden ja niiden vaatimuksien osalta.
Mittarointiohjeen yhtenä alkuperäisenä tarkoituksena Finnoossa oli mahdollistaa kiinteistöjen mittarointitietojen keruu ja toimitus Espoon kaupungin energiaseurantajärjestelmään analysoitavaksi. Näin Espoon kaupungin oli tarkoitus arvioida toteutettujen kiinteistöjen energia-tehokkuutta ja kestävän kehityksen kriteerien toimivuutta perustuen todelliseen dataan. Espoon kaupunki ei ole kuitenkaan toistaiseksi saanut resurssia energiaseurantajärjestelmän toteutukseen.
Finnoon pääoppina nousee esille se, että kaupungilla tulee olla suunnitelma, valmius ja resurssit toteuttaa energiaseurantajärjestelmä, mikäli datan mittaus ja toimitus kyseiseen järjestelmään sisällytetään osaksi rakentajien vaatimuksia. Toteutettujen toimenpiteiden seuranta ja tulosten arviointi on keskeinen osa prosessia, mutta seurannan vastuu-rajoja, toteutusta ja vaadittuja resursseja ei ole vielä selvitetty riittävästi osana kuntien roolia.
1
2

## Slide 37: Finnoon mittarointiohje: Mittaroitavat pisteet, vaatimukset, taajuus ja yksikkö
Kulutuslaji | Vaatimukset kulutuslajitasolla | Mitattava piste | Mittauksen taajuus | Mittauksen yksikkö
Sähkö | Mittareina käytetään M-bus-väyläratkaisulla varustettuja mittareita. Mittarin tulee täyttää mittauslaitedirektiivin MID (2004/22/EY) vaatimukset ja väyläliitynnän tulee olla mittarin natiiviominaisuus. | Rakennuksen kiinteistösähkö, kokonaissähkö, IV-järjestelmän sähkönkulutus, jäähdytysjärjestelmän sähkönkulutus ja autotallien/-hallien sähkönkulutus | Minuuttitaso | kWh
Lämpö | Mittareina käytetään M-bus-väyläratkaisulla varustettuja mittareita. Mittarin tulee täyttää mittauslaitedirektiivin MID (2004/22/EY) vaatimukset ja väyläliitynnän tulee olla mittarin natiiviominaisuus. | Rakennuksen päämittaus, lämmönvaraajan päällä-oloaika ja tariffitiedot, lämpimän käyttöveden lämmitykseen käytetty energia ja isojen saatto-sulatusalueiden lämmönkulutus (tai sähkö) | Minuuttitaso | kWh, on/off (lämmönvaraaja)
Vesi | Mittareina käytetään M-bus-väyläratkaisulla varustettuja mittareita. Mittarin tulee täyttää mittauslaitedirektiivin MID (2004/22/EY) vaatimukset ja väyläliitynnän tulee olla mittarin natiiviominaisuus. Suositellaan ultraäänivirtaus-anturilla varustettua mittaria. | Rakennuksen päämittaus, lämpimän käyttöveden kokonaiskulutus ja suurkuluttajakohtainen veden-kulutus (esim. talopesula) | Viiden minuutin välein | m3
Jäähdytys | Mittareina käytetään M-bus-väyläratkaisulla varustettuja mittareita. Mittarin tulee täyttää mittauslaitedirektiivin MID (2004/22/EY) vaatimukset ja väyläliitynnän tulee olla mittarin natiiviominaisuus. | Rakennuskohtainen jäähdytysenergia | Tuntitaso | kWh
Paikallinen energiantuotanto | Oman energian tuotanto on mitattava. Mittareiden soveltuvuus tarkistetaan tapauskohaisesti. | Tuotantomäärä tuotantolajeittain | Tuntitaso | kWh
Ohjeistukset Finnoon alueella toimiville rakennuttajille mitattavista pisteistä ja näiden vaatimuksista. Lähde: Finnoon mittarointiohje, Granlund Consulting Oy, 2018.
2
2

## Slide 38: Keskeiset resurssitarpeet ja avoimet kysymykset
Työpajoissa tunnistettiin energiapalvelumallien edistämisen prosesseihin liittyviä keskeisiä resurssitarpeita ja avoimia kysymyksiä, joihin vastausten selvittäminen on olennaista energiapalvelumallien edistämiseksi. Tässä esitetyt nostot perustuvat kolmannen työpajan keskusteluihin ja ajatuksiin, mutta eivät ole kattava lista kaikista avoimista kysymyksistä ja resurssitarpeista aiheeseen liittyen.
Keskeiset resurssitarpeet:
Kaupungilta on varattava resursseja sekä mahdollisia ratkaisuja koskevaan selvitystyöhön että rakenteiden luomiseen ja keskustelujen käymiseen tarvittavien tahojen kanssa.
Aikaa ja resursseja tulee varata markkinavuoropuheluille kiinteistökehittäjien ja/tai maanomistajien sekä energiatoimijoiden kanssa.
Tarvitaan energiayhteyshenkilö tukemaan kilpailutuksen ja hankinnan koordinaatiota kaupungin, tontinsaajan ja energiayhtiöiden välillä.
Tonttipuolelle tarvitaan energia-asiantuntijan apua. Toteumien seuranta vaatii resursseja tonttiyksikölle.
Keskeiset avoimet kysymykset:
Kuka maksaa suunnitteluun liittyvän selvitystyön kaavoituksen yhteydessä? Kaupunki vai hanke?
Missä vaiheessa ja millä tavoin linjataan kaupungin tahtotila alueella?
Missä vaiheessa kaupunki itse pystyy sitoutumaan rakentamisen järjestykseen ja aikatauluihin?
Voidaanko vaatia sitoutumista tiettyyn toimijaan tai tiettyyn lukittuun ratkaisuun? Miten vertautuu esimerkiksi alueelliseen pysäköintiyhtiöön tai jäteputkijärjestelmään, missä ei myöskään valinnanvapautta?
Miten varmistetaan hukkalämpöjä synnyttävän toiminnan pysyvyys?
Millä tasolla energiankulutuksen seurantatietoja kerätään ja luovutetaan, sekä kuinka pitkään seurantaa toteutetaan?
Kuka valvoo energiankulutuksen seurannan toteumatietoja? Pystytäänkö seurantaa yhdistämään olemassa oleviin järjestelmiin, kuten kuntien kiinteistönhallintajärjestelmiin?
Miten varmistetaan energiapalvelua koskevien kriteerien muokattavuus ja joustavuus, mikäli vaikutus ei ole halutunlainen?

## Slide 39: 6. Energiapalvelun hankinta
Alkusanat
Johdanto
Aluekartoitus
Toteutettavuus
Tontinluovutus ja maankäyttö
Hankinta ja kilpailutus
Sopimukset
Esimerkit
Suunnittelu, käyttöönotto ja seuranta
Yhteenveto
Lisätiedot ja liitteet

## Slide 40: Johdanto – energiapalvelun hankinta
Tämä ohjeistus on yleisen tason kuvaus energiapalvelun hankinnassa huomioitavista asioista. Kun hankintaa valmistellaan todelliseen kohteeseen, on suosituksena, että tilaajalla on hankinta-asiantuntija käytettävissä dokumenttien valmistelussa.
Tavoitteena on antaa energia-alan toimijoille selkeä, myös julkisiin hankintoihin soveltuva toimintamalli, jonka avulla osapuolet ymmärtävät paremmin toistensa odotukset. Julkisen hankkijan on tunnettava voimassaoleva hankintalainsäädäntö. Yritykset voivat hyödyntää samaa prosessia soveltuvin osin.
Hankintaneuvotteluissa on määritettävä myös mm. kiinteistön ja energiajärjestelmän väliset rajapinnat, datan saatavuus, palvelutason mittarit, niiden mittaukset ja raportointi, jotta toteutusta voidaan seurata avoimesti koko sopimuskauden ajan (katso sivut 36–37).
Tärkeää hankinnan valmistelussa on myös sopimuksen luonnostelu. Siinä hahmotellaan mm. sopimuksen päätöspisteet (jatko-optiot, laajennukset ja lunastusmahdollisuus), kannuste- ja sanktioelementit sekä muutokset ja niiden hinnoittelu­periaatteet (katso sivut 50–52).
Kuvaaja: Katariina Saarela.
Hankinta- asiantuntija valmisteluun

## Slide 41: Hankintamallit
Energiapalvelun hankinta voidaan toteuttaa monella tavalla, tässä esiteltynä siihen soveltuvia hankintamalleja:
Neuvottelumenettely
Hankintayksikkö neuvottelee valittujen ehdokkaiden kanssa hankinnan ehdoista ja ratkaisuista ennen lopullisten tarjousten jättämistä. Menettelyä käytetään, kun hankintaa ei voida määritellä riittävän tarkasti etukäteen.
  Sakarinmäen hankinta toteutettiin tällä tavoin. Lisätietoja sivuilla 55–57.
  Lisätietoja EU-hankintamenettelyn neuvottelu- menettelystä ja käyttöedellytyksistä Julkisten hankintojen neuvontayksikön sivustolla.
Kilpailullinen neuvottelumenettely
Menettelyssä hankintayksikkö neuvottelee ratkaisuvaihtoehdoista osallistujien kanssa vaiheittain ja pyytää lopuksi lopulliset tarjoukset. Tätä käytetään erityisesti monimutkaisiin hankintoihin, joissa paras ratkaisu muotoutuu neuvottelujen aikana.
Innovaatiokumppanuusmenettely
Menettely mahdollistaa uuden tuotteen, palvelun tai ratkaisun tutkimisen, kehittämisen ja myöhemmän hankinnan saman sopimuksen puitteissa. Sitä käytetään, kun markkinoilla ei ole valmiita ratkaisuja hankinnan tarpeeseen.
  Innovaatiokumppanuutta hakiessa voidaan soveltaa muita hankintamalleja. Esim. Tikkurilan osaamiskampuksen innovaatiokumppanuus oltiin toteuttamassa suorahankintana. Lisätietoja sivuilla 58–59.
  Lisätietoja EU-hankintamenettelyn innovaatiokumppanuusmenettelystä Julkisten hankintojen neuvontayksikön sivustolla.
1
2

## Slide 42: Hankintamallit 2/2
Lisäksi on seuraavat hankintamallit, mutta ne eivät arvion mukaan sovellu kovin hyvin julkisen toimijan energiapalvelun hankintaan:
Avoin menettely
Kaikki halukkaat toimittajat voivat jättää tarjouksen, ja hankinta-yksikkö käsittelee kaikki määräajassa saapuneet tarjoukset. Menettely on nopea ja selkeä, koska neuvotteluja ei käydä.
  Tarjouspyyntövaiheessa voi järjestää teknisen vuoropuhelun, jossa pyydetään avoimesti kommentteja hankintaan. Näiden perusteella voi muokata tarjouspyyntöä ennen kilpailun käynnistämistä.
Rajoitettu menettely
Kaikki toimittajat voivat ilmoittautua, mutta vain esivalinnan läpäisseet toimittajat voivat jättää tarjouksen. Menettely rajaa osallistujat sovittujen soveltuvuusvaatimusten perusteella.
Dynaaminen hankintajärjestelmä
Avoin sähköinen hankintamenettely, johon toimittajat voivat liittyä koko järjestelmän voimassaolon ajan. Hankinnat kilpailutetaan järjestelmään hyväksyttyjen toimittajien kesken kevennetyillä kilpailutuksilla.
Suorahankinta
Hankintasopimus tehdään ilman avoimia kilpailutuksia laissa säädetyin erityisin perustein, kuten teknisistä tai yksinoikeuteen liittyvistä syistä tai erittäin kiireellisissä tilanteissa.
Myös yksityiset toimijat voivat soveltaa julkista hankintaprosessia.
2
2

## Slide 43: Hankittavan palvelun määrittely
Hankintaa varten määritellään palvelun kuvaus. Alla on ENPA-hankkeen pilotoinneissa nousseita näkökulmia, jotka voivat vaikuttaa sopimukseen ja hinnoitteluun, ja niitä on siksi hyvä pohtia jo hankinnan alkuvaiheessa.
Ratkaisun laajuus:
Lämmitys? Jäähdytys? Sisäolosuhteiden hallinta?
Esimerkkejä pakollisista vaatimuksista:
  energiatehokkuus (< 10 % häviöt)
  matalalämpöverkko (< 60 °C), paikallinen tuotanto (≥ 90 %)
  polttamaton, uusiutuva tai hiilineutraali energia
  optimointi ja hukkalämmön hyödyntäminen.
Hinnoittelun perusratkaisut (katso sivu 46):
  liittymismaksu ja palvelumaksu, niihin liittyvä indeksikytkentä
  sähkön ja varavoiman sisällytys
  laitteiden uusiminen.
Sopimusparametrit:
  kauden pituus, lunastus-/exit-ehdot
  energiakeskuksen urakka- ja hallintarajat.
Muista: Palvelukuvausta voi tarkentaa suunnittelun edetessä, mutta muutokset lisää kustannuksia ja viivettä.
Huomioi: Joitain vaatimuksia, kuten jäähdytyksen sisällyttämistä, rajoittaa myös rakennuksissa käytettävä tekniikka.
Lue lisää Excel-aineiston välilehdeltä 4. Energiapalvelun tavoitteet.

## Slide 44: Markkinavuoropuhelu
Uudenlaista hankintaa valmisteltaessa yhteistyö ja yhteydenpito yritysten ja kaupunkien asiantuntijoiden kesken on erittäin tärkeää. Pilottikohteiden hankintojen edistämisessä oltiin aktiivisesti yhteydessä yrityksiin. Espoon piloteissa energiaoperaattoreilta selvitettiin indikatiivisten tarjouspyyntöjen avulla kiinnostusta tarjota lämpöä palveluna, ja saatiin selville myös lämmön hinnan kilpailukyky verrattuna kaukolämpöön. Indikatiivisista tarjous-pyynnöistä voit lukea sivuilta 24–28.
Lisäksi ENPA-hankkeen aikana tavattiin yrityksiä ja perehdyttiin niiden toimintamalleihin ja palveluihin. Yleisissä markkinainfo-tilaisuuksissa keskusteltiin yritysten kanssa valmisteluun liittyvistä kysymyksistä ja haasteista. Niiden avulla saatiin selville, että energiapalveluyrityksillä on kiinnostusta tarjota aluetason energiaratkaisuja. Pilotissa toteutettu tekninen vuoropuhelu keskittyi hyvinkin yksityiskohtaisiin hankinnan kysymyksiin kyseisessä kohteessa. Siihen lähetettiin kysymykset kaikille tiedossa oleville energiapalveluyrityksille.
Yleiset ohjeet markkinavuoropuhelun toteuttamiseen:
Julkaise ennakkoilmoitus ja mahdollinen tietopyyntö, johon tarjoajat lähettävät vastauksensa.
Järjestä informaatiotilaisuuksia, joissa kiinnostuneille tarjoajille annetaan hyvissä ajoin ennen tarjouspyynnön julkaisemista tietoa tulevista hankinnoista tai yksittäistä hankintaa koskevista suunnitelmista. Informaatiotilaisuuksia järjestetään tyypillisesti useille toimittajille.
Järjestä kahdenvälisiä, yrityskohtaisia tapaamisia tarjoajien tasapuolinen kohtelu huomioiden.
Järjestä hankinta-asiakirjojen tai muun materiaalin kommentointikierros.
  Lisätietoja:
  Markkinakartoituksen tai -vuoropuhelun toteuttaminen KEINO-osaamiskeskuksen sivulla.
  Markkinavuoropuhelu energiatehokkuuspalveluiden hankinnassa (PDF).

## Slide 45: Tarjouspyynnön valmistelu
Markkinavuoropuhelu (katso sivu 44) auttaa täsmentämään tarjouspyynnön sisältöä. Vuoropuhelun avulla hankintayksikkö saa arvokasta tietoa markkinoilla olevista ratkaisuvaihtoehdoista, teknologioista ja hinnoitteluperusteista ennen varsinaisen tarjouspyynnön laadintaa.
Tarjoajien käytettävissä oleva lähtöaineisto on keskeinen onnis-tuneen tarjousprosessin edellytys. Tarjouspyyntövaiheessa on hyödyllistä, että tarjoajilla on käytössä alustava hankesuunnitelma tai kohteen/alueen energiaselvitys, josta ilmenee luotettavasti alueen energiantuotannon kannalta keskeiset teknistaloudelliset reunaehdot.
Indikatiiviset tarjoukset ja suunnitelmien tarkentuminen: Valmisteluvaiheessa kaupunki on jo voinut pyytää indikatiivisia eli alustavia tarjouksia kohteen sen hetkisen tiedon perusteella. Tilausvaiheeseen tultaessa suunnitelmat ovat yleensä tarkentuneet merkittävästi, ja alkuperäisiin suunnitelmiin saattaa tulla isojakin muutoksia esimerkiksi rakennusohjelman, energiajärjestelmän mitoituksen tai alueellisen yhteistyön osalta.
Lopullisen tarjouspyynnön energiaoperaattorista tekee kiinteistön rakennusvaiheen omistaja. Tilaaja voi olla kiinteistöön tai kortteliin valittu rakennuttaja, sijoitusyhtiö tai joissain tapauksissa kaupunki itse – esimerkiksi silloin, kun kyse on kaupungin omistamasta kohteesta tai laajemmasta alueellisesta energiaratkaisusta.
Hankinnan sisällön kuvaus ja sopimusasiakirjat: Tarjouspyyntövaiheessa on esitettävä mahdollisimman tarkasti hankinnan sisällön kuvaus sekä käytettävät sopimusasiakirjat (katso sivut 50–52). Selkeä sopimuskehys vähentää tulkinta-erimielisyyksiä myöhemmin ja antaa tarjoajille realistisen kuvan sitoutumisen laajuudesta.
Kohdekäynti tarjouspyyntövaiheessa on erittäin suositeltavaa järjestää, jotta potentiaaliset tarjoajat voivat tutustua kohde-kiinteistöön tai alueeseen omakohtaisesti. Käynnin yhteydessä tarjoajat voivat arvioida muun muassa teknisiä liittymiskohtia, tilojen soveltuvuutta teknisille laitteistoille sekä muita fyysisiä reunaehtoja.
Tarjousten arviointiperusteet on esitettävä tarjouspyyntöaineistossa yksiselitteisesti ja läpinäkyvästi (katso sivut 46–47). Arviointi-perusteiden tulee olla tarjoajien tiedossa etukäteen, jotta he voivat kohdistaa tarjouksensa oikein.

## Slide 46: Tarjouspyynnön keskeiset muuttujat ja vertailun helpottaminen
Tarjousten vertailu voi olla haastavaa, koska energiapalvelun tarjoajien hinnoittelut ja sopimusehdot eroavat toisistaan. Vertailun helpottamiseksi voi pohtia seuraavien hinnoittelumalliin liittyvien muuttujien lukitsemista jo tarjouspyyntöön:
liittymismaksut ja sähköliittymän kulut
perusmaksun rakenne (kk/vuosi) ja sisältö
palvelumaksun sisältö: esim. laitteiden uusiminen, huolto, vikapäivystys, laitteiden sähkökustannukset, varaosat
hinnankorotuksen indeksi ja tarkasteluväli: esim. palvelujen tuottajahintaindeksi tai energian tuottajahintaindeksi
sopimuskauden minimipituus
vertailtava hinnoittelu, esim. LCoH tai LCoE*
lunastushinta­logiikka
aluejäähdytyksen hinta-option rajaus.
*Levelized Cost of Heating / Energy
Tarjouspyynnön vähimmäislähtötiedot:
hankinnan kuvaus
  kokonaislämmöntoimitus
  sopimuksen kesto
tekniset lähtötiedot: tuntitehot, verkon lämpötila, kaivokenttäalue, TRT-tiedot, kiinteistöjen laajuudet ja käyttötarkoitukset
vaiheistus ja rakentamisaikataulu
teknisten tilojen sijainnit ja siihen liittyvät vaatimukset
taserajamäärittely
tarjoajien minimi- ja kelpoisuusvaatimukset sisältäen referenssien määrän ja alihankkijaketjut
  Huomioi, että nämä voivat rajata toimijoita ulos myös tahattomasti.
sopimuspohjat, arviointikriteerit ja pisteytysmalli
Mitä tarkemmat lähtötiedot tarjoajilla on käytössä, sen parempia tarjouksia yleensä saa (katso sivut 25–26).
Tarjoajille on hyvä antaa mahdollisuus esittää lisäkysymyksiä ja täsmennyksiä, jotta kaikki lähtötiedot ja rajaukset ovat ymmärrettäviä jo ennen tarjousten jättöä.

## Slide 47: Tarjousten arviointi
Julkisessa hankinnassa tarjousten arviointikriteerit on julkaistava jo osana hankintailmoitusta.
  Tarjousten hinnan esittäminen on hyvä avata myös esimerkein.
  Laatupisteiden kriteerit on esitettävä mahdollisimman yksiselitteisesti.
  Kokonaispisteiden ja vertailupisteiden laskentakaava on esitettävä tarjouspyyntöaineistossa.
Kokemuksen mukaan julkisessa hankinnassa on erittäin haastavaa määritellä sellaisia laadullisia kriteereitä, joilla saadaan todellista eroa tarjoajien välille.
Hinta-laatu-painoarvot ovat kunkin hankintayksikön määriteltävissä. Yleensä hinnan painoarvo on suurempi kuin laatukriteereiden.
Esimerkkejä laatukriteereistä:
  referenssit hankintaa vastaavista kohteista
  projektisuunnitelman laadulliset ominaisuudet, kuten muuntojoustavuus, projektin aikataulu, kohdekohtaisten erityispiirteiden tekniset ratkaisut, toimijoiden vastuut
  vastuuhenkilöiden pätevyys ja kokemus.
On huomioitava, että julkisen hankinnan arviointi on valituskelpoinen. Sopimus voidaan allekirjoittaa valitusajan jälkeen, mikäli hankintapäätöksestä ei ole tehty valitusta. Valitusaika on yleensä 14 vuorokautta.
Tarjouspyyntömalli (PDF)
Tarjouspyyntö- malli

## Slide 48: Muistilista alue-energiahankkeen tilaajalle
Alue-energiahankkeen toteuttaminen vaatii paljon resursseja ja panostusta toteuttajilta. Hankkeen läpiviennin vaiheita ja huomioitavia asioita ovat mm.:
1. Työryhmän perustaminen
Tilaajan kannattaa perustaa työryhmä heti, kun päätös alue-energiajärjestelmän valmistelusta on tehty.
2. Tavoitteiden asettaminen
  Järjestelmän tavoitteet on hyvä olla tiedossa jo kaavavaiheessa, jotta niiden toteutusta ei vahingossa hankaloiteta.
3. Markkinavuoropuhelu ja kilpailutus
Vähintään markkinavuoropuhelut on hyvä olla tehtynä jo kaavavaiheessa, jotta kaavassa voidaan huomioida aluejärjestelmän tarpeet.
4. Suunnittelu
  Energiaselvitykset kaavavaiheessa.
  Aloita energiaratkaisun hankesuunnittelu heti kun kaava on hyväksytty, hankesuunnittelu kestää 3–6 kk riippuen kommenttikierrosten määrästä.
    Suositus: Hankesuunnittelu ja urakkarajat kannattaa suunnitella ennen tonttien luovutusta.
  Energiapalvelun asiakkaiden sitouttaminen.
    Tämän voi tehdä esimerkiksi tontinluovutuksessa (katso sivut 31–35).
  Varmista energiaratkaisun yhteensovitus katuhankkeen ja kiinteistönomistajien kanssa.
5. Sopimusneuvottelut (katso sivut 50–52)
  Varaa riittävästi aikaa!
  Aloita keskustelu urakkarajoista heti suunnittelun yhteydessä.
  Osallista työryhmää sopimus-neuvotteluihin, myös lakiasiantuntijaa on hyvä hyödyntää.
  Hyödynnä mallipohjia.
  Varmista sopimusten allekirjoitusprosessit eri osapuolilta.
6. Yhteensovitus
  Mahdolliset suunnitelmien muutokset (aika-taulu, rakennusmäärä tai -tyyppi tms.) voivat vaatia yhteensovittelua vielä hankkeen toteutusaikana.

## Slide 49: 7. Sopimukset
Alkusanat
Johdanto
Aluekartoitus
Toteutettavuus
Tontinluovutus ja maankäyttö
Hankinta ja kilpailutus
Sopimukset
Esimerkit
Suunnittelu, käyttöönotto ja seuranta
Yhteenveto
Lisätiedot ja liitteet

## Slide 50: Johdanto – sopimukset
Tämä luku kokoaa energiapalvelusopimusten keskeiset periaatteet hankinnan ja sopimusneuvottelujen tueksi.
Lähtökohtana on Sakarinmäen koulun sopimusluonnos, josta on nostettu yleisellä tasolla sovellettavia käytäntöjä.
Tikkurilan osaamiskampuksen innovaatiohankinnasta on esitetty sopimuksen rakenteen pääkohdat.
Keskeiset sopimusten sisältölinjaukset täsmennetään markkinavuoropuhelussa ja neuvottelumenettelyssä yhdessä tilaajan ja tarjoajien kanssa.
Julkisissa hankinnoissa sopimus- luonnos on oltava valmis jo tarjouspyyntövaiheessa.
Muutama pääkohta, jotka ohjaavat sisältöä:
  Sopimusmalli perustuu pitkään palvelujaksoon, jonka aikana palveluntuottaja vastaa lämmitysjärjestelmän toiminnasta, käytettävyydestä ja ennakoivasta ylläpidosta.
  Kunnossapito-ohjelma ja pitkän tähtäimen suunnitelma (PTS) ohjaavat toimenpiteitä ja varmistavat järjestelmän luovutuskunnon sopimuskauden päättyessä.
  Palvelumaksu muodostuu kuukausittaisesta perusmaksusta ja tuotetun lämmön energiamäärään sidotusta maksusta; PTS-investoinnit käsitellään erillisellä, etukäteen sovitulla menettelyllä.
  Palveluihin ja palvelukuvaukseen tehtävät muutokset käsitellään yhteisesti sovitun menettelyn kautta, ja niiden vaikutukset palvelumaksuun ja vastuisiin arvioidaan ennen päätöksiä.
  Alihankkijoiden käyttö on mahdollista, mutta vastuu pysyy palveluntuottajalla; tilaajalla on oikeus hyväksyä alihankkijat ja vaatia vaihtoa perustellusta syystä.
  Palvelutason poikkeamat johtavat korjaaviin toimiin ja tarvittaessa palvelumaksun vähennyksiin.

## Slide 51: Sopimuksen sisällön määrittäminen
Tilaajan ja toimittajan välinen sopimus on oleellinen osa jo tarjousneuvotteluvaiheessa. Sitä voidaan tarkentaa hankintaprosessin aikana.
  Markkinavuoropuhelun (ja mahdollisen neuvottelumenettelyn) avulla täsmenne- tään sopimusten sisältö yhdessä tilaajan ja potentiaalisten tarjoajien kesken.
Tavallisesti energian palveluhankinnasta tehdään palvelusopimus ja muutoin pohjalla on julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot (JYSE).
Toteutuksen urakkavaiheen sopimuksista vastaa energiapalvelun toimittaja.
  Jossain tapauksissa tilaaja voi esittää urakkasopimuksen, jota toimittajan tulee käyttää.
Sopimuksen keskeisimpiä asioita:
  sopimusaika ja -kesto
  hintamekanismi (investoinnit ja palvelu)
  kiinteä palvelumaksu tai lämmitysenergia- tai sähkötehoon perustuva maksu (eur/kk) ja energiamaksu (eur/MWh)
  hinnantarkistusmekanismi, indeksisidonnaisuudet
  sopimuksen päättäminen, exit- ja lunastusehdot.
Seuraavalla sivulla on esimerkki sopimuksen sisällysluettelosta.
Kuvaaja: Jaana Numminen.
Sopimusmalli

## Slide 52: Energiapalvelusopimuksen sisältö – esimerkki
Alla on esitetty esimerkki sopimuksen sisällön pääkohdista, tarkempi sopimusmalli liitteenä.
Sopimukseen sisällytettävät pääkohdat:
hankkeen sopimusosapuolet
määritelmät
sopimuksen voimaantulo ja palvelujakson alkaminen
sopimuksen tausta ja tarkoitus sekä tavoitteet
sopimusosapuolien velvollisuudet
toimitusvarmuus
alihankkijoiden käyttäminen
muutokset palveluihin ja palvelukuvaukseen
kuntoarvio ja kuntotutkimus sekä PTS-suunnitelma ja sen muutokset
palvelumaksu ja muutokset palvelumaksuun
poikkeama palvelunkuvauksesta
hankkeen sopimusosapuolet
sopimuksen päättäminen
sopimusosapuolten erityinen tiedonantovelvollisuus
indeksiehto
sopimusosapuolten yleinen korvausvelvollisuus
kolmansille osapuolille aiheutuvat esine- ja henkilövahingot
sopimuskokonaisuus
sopimuksen muuttaminen
ilmoitukset ja tiedonanto
riitojen ratkaisu
sopimuskappaleet
muut asiat
allekirjoitukset.
ENPA-sopimusmalli (PDF)

## Slide 53: 8. Pilottiesimerkit
Alkusanat
Johdanto
Aluekartoitus
Toteutettavuus
Tontinluovutus ja maankäyttö
Hankinta ja kilpailutus
Sopimukset
Esimerkit
Suunnittelu, käyttöönotto ja seuranta
Yhteenveto
Lisätiedot ja liitteet

## Slide 54: Johdanto – pilottiesimerkit
Käsikirjassa esitellään kaksi esimerkkitapausta edellä kuvatuista hankintaprosesseista. Kohteet eroavat toisistaan hankintamallin lisäksi suuresti myös koon ja energiankulutuksen osalta:
  Sakarinmäen peruskoulu
  Sakarinmäen peruskoulun energiapalveluhankinta Helsingissä toteutettiin neuvottelumenettelyllä.
Olemassa oleva kiinteistö, jossa voimassa oleva lämmöntoimitussopimus, joka halutaan kilpailuttaa.
Hankintamenettely toteutettiin pääosin vuoden 2026 aikana.
Lisätietoja artikkelista Sakarinmäen peruskoulussa tavoitellaan hallittua siirtymää uuteen energiapalveluun (PDF).
  Tikkurilan osaamiskampus
  Tikkurilan osaamiskampuksella energiapalvelu valmisteltiin innovaatiohankkeena (suorahankinta – innovaatiokumppanuus).
  Suunnitteilla oleva alue.
    Alue-energiahankinta keskeytettiin vuonna 2025 suunnitelmien muutoksesta johtuneen rakentamisen viivästyksen takia, ja kiinteistöihin suunniteltiin perinteinen kaukolämpö.
      Lisätietoja HEVi-uutisesta Tikkurilan osaamiskampuksen alue-energiapilotti – opintomatka alueellisten energiaratkaisujen suunnitteluun.
      Lisätietoja artikkelista Tikkurilan osaamiskampuksen alue-energiapilotti – tulokset, opit ja johtopäätökset (PDF).
CASE 1
CASE 2
    Pilottialueiden perustiedot on esitelty aiemmin sivuilla 7–8.
Pilotti- esimerkit

## Slide 55: Case 1: Sakarinmäen peruskoulu – hankintaprosessi
Ennakkoon suunniteltiin järjestettäväksi avoin tarjouskilpailu lämmön-toimittamisesta kohteeseen, mutta hankintaprosessiin sisältyvän teknisen markkinavuoropuhelun tuloksena päädyttiin toteuttamaan hankinta neuvottelumenettelynä.
Teknisessä markkinavuoropuhelussa kaikki toimijat saivat kommentoida ja esiin nousi täsmennettäviä asioita, kuten:
  vaatimus hyödyntää olemassa olevia järjestelmiä
  jäähtyneen maalämpökentän eheyttämisen kytkeminen hankintaan
  vastuunjako tilaajan ja toimittajan järjestelmien välillä
  hinnoittelumalli
  palvelusopimuksen sisältö, josta tilaajalla ei ole aikaisempaa kokemusta
  energiatehokkuustoimenpiteiden tai investointien sisällyttäminen hankintaan
  jäähdytysratkaisuiden sisällyttäminen hankintaan
  hankkeen aikataulu erityisesti suhteessa irtautumiseen olemassa olevasta lämmöntoimitussopimuksesta sekä siihen liittyvät järjestelmien lunastukset ja maanvuokraussopimukset.
Neuvottelumenettelyn ilmoittautumisvaiheessa minimivaatimukset täyttäneet tarjoajat saivat oikeuden osallistua kilpailutukseen.
  Minimivaatimuksena oli referenssi vastaavasta palvelusta.
Neuvottelumenettelyyn ilmoittautuneiden kanssa käytiin neuvottelut.
  Neuvotteluissa tarkennettiin hankinnan sisältöä, laatuvaatimuksia ja lämmöntoimitussopimuksen sisältöä.
  Tarjoajien hinnoittelumallit erosivat toisistaan sähkön hinnoittelun osalta.
    Palvelumaksun sähkönhinnan osuus on ehdotettu sidottavan sähkönhintaindeksiin tai sähkönhinta on ehdotettu kiinnitettäväksi määräajaksi kerrallaan, lisäksi vaihtoehtona on esitetty mahdolli- suutta eriyttää sähkönhintakomponentti kokonaan tilaajalle.
Lopullinen kilpailutus on tavoitteena toteuttaa syksyllä 2026.
Sakarinmäen koulu. Kuva: Google Maps.
CASE 1
1
3

## Slide 56: Case 1: Sakarinmäen peruskoulu – hankittava palvelu
Sakarinmäen peruskoulun hankintasopimuksessa tavoitellaan kokonais-vastuullista palvelumallia, jossa valittu palveluntuottaja vastaa koulun lämmitysjärjestelmän toiminnasta, ylläpidosta ja elinkaaren hallinnasta 15 vuoden palvelujakson ajan investointivaiheen jälkeen.
Palveluntuottaja vastaa energiajärjestelmän ylläpidosta, PTS-suunnitelman mukaisista investoinneista sekä kaikista järjestelmän toimintakyvyn varmistamiseksi tarvittavista toimenpiteistä. Vastuu kattaa myös virheiden, puutteiden ja ilkivaltavaurioiden korjaamisen sovittujen rajojen puitteissa. Palvelukuvaus, kunnossapito-ohjelma ja PTS muodostavat palveluntuottajan teknisen ja toiminnallisen pohjan.
Tilaajan roolina on toimittaa tarvittavat lähtötiedot, mahdollistaa yhteistyö sekä maksaa liittymismaksu ja palvelumaksu, joka koostuu kuukausittaisesta perusmaksusta ja tuotetun lämmön energiaperusteisesta maksusta.
Palvelumaksu kattaa kaikki palvelut, järjestelmän käytön edellyttämät tehtävät, laitteet sekä energian kulutuksen.
Alihankkijoiden käyttö on mahdollista tietyin ehdoin, ja palveluntuottaja vastaa täysimääräisesti alihankkijoidensa toiminnasta.
Kaikki palvelu- ja palvelukuvauksen muutokset toteutetaan kaupungin ja yritysten välisen yhteistoimintaryhmän käsittelyssä kustannus- ja vaikutusarvioiden pohjalta. Kuntoarviot, kuntotutkimukset ja PTS-suunnitelman päivitykset tukevat järjestelmän teknistä elinkaarta ja takaavat luovutuskunnon sopimuskauden päättyessä.
Sopimuksen päättämistä koskevat ehdot kattavat irtisanomisen, purkutilanteet, maksukyvyttömyyden, lainsäädäntömuutokset ja erityistilanteet, ja ehtoihin sisältyy sekä sopimussakko- että vahingonkorvausmekanismeja.
Energiapalvelun tavoitteena on varmistaa koulun lämmitysjärjestelmän häiriötön, taloudellinen ja teknisesti optimaalinen toiminta koko palvelujakson ajan.
Seuraavalla sivulla on kerrottu Sakarinmäen neuvottelumenettelyn kulkua ja oppeja. Lisätietoa kohteesta kirjoitetaan ENPA-hankkeen sivuille hankinnan edetessä.
CASE 1
2
3

## Slide 57: Case 1: Kokemuksia neuvottelumenettelyn käytöstä Sakarinmäen peruskoulun energiapalveluhankinnassa
Perinteinen investointimalli vs. palveluhankinta: Olemassa olevan koulu-kiinteistön lämmitysjärjestelmän uusiminen on perinteisesti toteutettu suorana investointina, jossa kaupunki kilpailuttaa laitteiston eri toimittajien kesken, omistaa laitteet ja vastaa itse niiden ylläpidosta ja huollosta. Lämmön hankkiminen palveluna poikkeaa tästä mallista oleellisesti – vastuu investoinnista, teknisestä toteutuksesta ja operoinnista siirtyy palveluntuottajalle, mikä edellyttää hankintayksiköltä erilaista ajattelutapaa ja sopimusosaamista.
Uusi palvelukilpailuttamisen muoto kaupunkiorganisaatiolle: Lämpöä palveluna hankinnan kilpailuttaminen ei ole kaupunkiorganisaatioissa vakiintunut käytäntö, koska valtaosa kiinteistöistä on kaukolämmössä. Tämä tarkoittaa, että sekä hankintaosaaminen että sopimuskäytännöt tämäntyyppisessä palveluhankinnassa ovat vielä kehittymässä.
Sopimuksen pituuteen liittyvät haasteet: Merkittäviä haasteita syntyy tulevien peruskorjausten aikataulujen yhteensovittamisesta palvelu- sopimuksen kanssa. Energiatehokkuutta parantavat toimenpiteet voivat muuttaa merkittävästi rakennuksen energiantarvetta kesken sopimus- kauden. Tämä vaikuttaa suoraan sopimuksen kannattavuuteen, pituuteen ja mahdollisiin lunastusehtoihin, ja nämä muutostilanteet on kyettävä ennakoimaan jo sopimusta laadittaessa.
Teknisten ratkaisujen suuri hajonta: Tarjoajien tekniset toteutusehdotukset voivat poiketa toisistaan huomattavasti niin teknologiavalintojen, mitoituksen
kuin toteutustavan osalta. Tämä on palveluhankinnan erityispiirre verrattuna perinteiseen investointiin – ja juuri tästä syystä neuvottelumenettely soveltuu usein avointa menettelyä paremmin.
Laadullisten arviointikriteereiden haastavuus: Tarjousten laadullisten arviointikriteereiden määrittely osoittautui käytännössä vaikeaksi. Kun tekniset ratkaisut poikkeavat toisistaan merkittävästi, on haastavaa muodostaa kriteerejä, jotka kohtelevat erilaisia ratkaisuja tasapuolisesti ja tuottavat samalla aidosti erottelevaa tietoa tarjoajien välille.
Sopimusvalmistelun vaativuus: Palvelusopimuksen sisällön muotoilu vei selvästi enemmän aikaa ja resursseja kuin perinteisessä laite- tai urakka-kilpailutuksessa. Sopimuksessa on kyettävä kattamaan mm. pitkä sopimuskausi, muutostilanteet sekä osapuolten vastuunjako poikkeustilanteissa – asiat, joita perinteisessä investointimallissa ei tarvitse samassa laajuudessa ratkaista.
Neuvottelumenettely soveltuvin hankintamalli: Sakarinmäen lämmitys-hankinnan kokemus osoitti konkreettisesti, että hankinnan monimutkaisuuden ja teknisten ratkaisuvaihtoehtojen laajan kirjon vuoksi hankintaa ei olisi voitu toteuttaa onnistuneesti avointa tai rajoitettua menettelyä käyttäen. Neuvottelumenettely mahdollistaa ratkaisujen kehittämisen ja tarkentamisen yhdessä tarjoajien kanssa, mikä on edellytys toimivan ja kaikkia osapuolia tyydyttävän lopputuloksen saavuttamiselle.
CASE 1
3
3

## Slide 58: Case 2: Osaamiskampus – innovaatiohankinta
Yksi tapa energiapalveluhankintaan on energiapalvelun kehittäminen innovaatiohankkeena. Tällöin hankinta voi olla mahdollista toteuttaa harkinnan mukaan suorahankintana.
  Toteutusmallia puoltaa se, että kaupungilla ei ole riittävää osaamista tilattavan ratkaisun suunnitteluun ja alueelliset energiaratkaisut ovat vielä hyvin yksilöllisiä. Samaa ratkaisua ei välttämättä ole kustannus-tehokasta tai mahdollista toistaa sellaisenaan toisenlaisessa kohteessa.
  Tikkurilan osaamiskampuksella perusteena oli uusiutuvan energian rajallinen potentiaali, minkä vuoksi päädyttiin kehittämään maalämpöön ja kaukolämpöön perustuva hybridiratkaisu.
Suunnitteluvaiheen kustannuksista ja vastuista sovitaan yhteistyön alussa esimerkiksi aiesopimuksella. Vaikka suorahankinnassa ei vaadita tarjouksen ehtojen määrittelyä, tilaajan on hyvä muodostaa selkeät tavoitteet hankit- tavalle energiapalvelulle. Suorahankinta edellyttää kattavat perustelut ja hankinnan hyväksytyksen kaupungin (tai muun toimijan) hankinta- sääntöjen mukaisesti.
ENPA-hankkeen aikana käydyssä markkinavuoropuhelussa energia- operaattorit toivat esille, että markkinoilla on monenlaisia ratkaisuja, joten hankintaa ei kannata suunnitella liian valmiiksi kilpailutusta varten. Teknologiat ja osaaminen kehittyvät nopeasti, innovaatiokumppanuus mahdollistaa uusienratkaisujen käyttöönoton ja räätälöinnin ketterästi pitkän hankkeen aikana tarpeen mukaan.
Suunnitteluvaihe tulee käynnistää heti kun alueen kiinteistöjen tyypit ja energiankulutusarviot on saatu riittävän tarkaksi. Energiapalvelun toimittajan osaamista voi hyödyntää jo suunnitteluvaiheessa, mikäli halutaan maksimoida energiapalvelun kustannustehokkuus.*
Energiapalvelun suunnitteluun tulee varata riittävästi aikaa. Kustannus-tehokkuuden ja optimaalisten ratkaisujen löytäminen vaatii selvityksiä ja laskentaa. Suunnitelmat tulisi saada valmiiksi hyvissä ajoin ennen rakentamisen aloitusta, jotta voidaan varautua tilatarpeisiin niin katualueilla kuin tonteilla. Suunnitelman pohjalta voidaan laskea investointikustannukset ja riskivaraukset sopimusneuvottelujen pohjaksi.
Innovaatiokumppanuuden aikana neuvotellaan tarkemmin urakka- ja suunnitteluvastuiden jakamisesta, sopimusehdoista ja hinnoittelusta.
Innovaatiohanke osallistaa energiapalvelun tarjoajan sekä asiakkaat varhaisessa vaiheessa alueellisen energiajärjestelmän suunnitteluun. Toisaalta se vaatii asiakkailta aktiivisempaa roolia kehitystyöstä, ohjausta ja resursseja. Energiapalvelun tarjoajalta tämä taas vaatii resursseja osallistua valmisteluun ja investoida energiajärjestelmään mahdollisesti vuosia ennen kuin lämmöntoimitus ensimmäiselle asiakkaalle alkaa. Pienillä yrityksillä ei välttämättä ole resursseja lähteä pitkäkestoiseen aluehankkeeseen.
*Usein kuitenkin käytännön tasolla haastavaa ja kaavoissa voi olla useita tavoitteitta, jotka saattavat olla ristiriidassa keskenään.
CASE 2
1
2

## Slide 59: Case 2: Innovaatiokumppanuusmenettelyn vaiheet
1. Kumppanin hankinta
Kilpailutus, markkinavuoropuhelu tai suorahankinta
2. Yhteiskehityssopimus
Kaupunki ↔ operaattori (tai suoraan asiakkaiden kanssa)
3. Konseptisuunnittelu
Tontinluovutusehdot, vaiheistus ja asiakkaiden sitoutus
4. Vastuiden sopiminen
Taserajat ja yhteensovitus rakennushankkeisiin
5. Sopimus ja päätökset
Energiasopimukset, hankintapäätös, investointien lukitus
6. Toteutussuunnittelu
Aikataulujen ja vaiheistuksen jatkuva seuranta
7. Rakentaminen
Yhteensovitus, muutoksiin reagointi työmaalla
8. Käyttöönotto
Tuotannon aloitus, testaus ja vikatilanteiden korjaus
9. Seuranta ja optimointi
Huolto, KPI-tavoitteet, optimointi
CASE 2
2
2

## Slide 60: 9. Energiajärjestelmän suunnittelu, käyttöönotto ja seuranta
Alkusanat
Johdanto
Aluekartoitus
Toteutettavuus
Tontinluovutus ja maankäyttö
Hankinta ja kilpailutus
Sopimukset
Esimerkit
Suunnittelu, käyttöönotto ja seuranta
Yhteenveto
Lisätiedot ja liitteet

## Slide 61: Johdanto – energiajärjestelmän suunnittelu ja aluehankkeen yhteensovittaminen
Alueellinen energiajärjestelmä tulee suunnitella osana aluehanketta jo kaavoitus- ja hankesuunnitteluvaiheessa. Tavoitteena on varmistaa, että energiaratkaisu, rakennukset ja alueinfra muodostavat teknisesti, taloudellisesti ja aikataulullisesti toimivan kokonaisuuden. Suunnitelmien toteutus vaihtelee aina hankkeiden mukaan ja esim. tekninen hankesuunnitelma voidaan joskus jättää tekemättä ja siirtyä suoraan toteutus-suunnitteluun.
Suunnittelu aloitetaan ajoissa
Kaavoituksessa ja hankesuunnittelussa varataan tilat energiakeskukselle, kaivokentille ja putkireiteille.
Varhainen suunnittelu pitää vaihtoehdot avoimina ja ehkäisee myöhempiä muutostarpeita.
Energiajärjestelmä määrittää reunaehtoja rakennusten LVI-ratkaisuille, tontinkäytölle ja teknisille tilavarauksille.
Yhteensovitus tehdään koko hankkeen ajan
Energiajärjestelmä sovitetaan yhteen rakennusten, katujen, putkistojen ja muun alueinfran suunnittelun kanssa.
Samanaikainen katu- ja putkirakentaminen voi tuoda kustannussäästöjä, mutta edellyttää varhaisia päätöksiä ja investointeja.
Mitoitusta, aikatauluja ja urakkarajoja päivitetään hankkeen tarkentuessa.
Ratkaisujärjestys ohjaa toteutusta
Rakennukset ensin (tyypillinen ratkaisu): joustavampi kiinteistökohtaisille ratkaisuille, mutta voi kaventaa alueellisen energiajärjestelmän mahdollisuuksia.
Energiajärjestelmä ensin: selkeämpi kokonaisratkaisu ja vähemmän myöhem-pää yhteensovitusta, mutta vaatii ripeää kaavoitus- ja hankesuunnittelua.
Vastuut ja rajapinnat sovitaan ajoissa
Energiapalveluntoimittaja vastaa teknisestä suunnittelusta hankinta- päätöksen jälkeen.
Tilaaja varmistaa yhteensovituksen muun suunnittelun ja rakentamisen kanssa.
Sopimuksissa määritellään energiakeskuksen rakennusvastuu sekä suunnittelu- ja urakkarajat tontin, kiinteistön ja energiakeskuksen välillä.
Palveluntuottajan osallistuminen alueen suunnittelu- ja rakentamis-palavereihin sovitaan osaksi hankkeen johtamista.

## Slide 62: Hankesuunnitelma
Hankesuunnitelma kertoo ”mitä ja miksi”, kun taas tekninen hankesuunnitelma vastaa kysymyksiin ”miten ja millä resursseilla”. Tekninen hankesuunnitelma on ”asiantuntijan työkalu” toteutukseen.
Hankesuunnitelma
Hankesuunnitelma on yleisnimitys dokumentille, jossa kuvataan suunniteltavan hankkeen (esim. rakennus-, kehitys- tai investointihanke) tavoitteet, tarpeet, toteutusvaihtoehdot, laajuus, aikataulu, kustannukset, rahoitus, riskit sekä organisaatio ja päätöksenteko. Hankesuunnitelma on siis yleistason suunnittelu- ja päätöksentekodokumentti, joka toimii ”toiminnallisena raamina” hankkeen käynnistämiseksi.
Yleisen hankesuunnitelman keskeinen sisältö (energiapalvelunäkökulma):
Hankkeen tausta ja tarve.
Hankkeen tavoitteet ja perustelut.
Hankkeen laajuus ja rajaukset.
Toteutusvaihtoehdot ja perustelut.
Kustannusarvio ja rahoitus.
Aikataulu ja etenemissuunnitelma.
Osapuolet, organisointi ja vastuut.
Riskit ja niiden hallinta.
Yleinen hanke- suunnitelema
1
2

## Slide 63: Tekninen hankesuunnitelma
Tekninen hankesuunnitelma
Syventää valitun ratkaisun (esim. energia-, LVI-, IT-) teknisen toteutustavan.
Laaditaan vasta, kun toteutusvaihtoehto on päätetty (perustuu yleiseen hankesuunnitelmaan).
Ohjaa rakennuttajia, suunnittelijoita ja urakoitsijoita: mitä tehdään, millä laatuvaatimuksilla ja milloin.
Teknisen hankesuunnitelman keskeinen sisältö (energiapalvelunäkökulma):
Tarkat tekniset ratkaisut ja arkkitehtuuri.
Tekniset vaatimukset, standardit ja mitoitusperusteet.
Piirustukset, kaaviot ja laite-/järjestelmäspesifikaatiot.
Ylläpidon ja käytön periaatteet (KPI-vaatimukset, kunnossapito).
Toteutusvaiheiden aikataulu ja riippuvuudet (esim. katutyöt).
Investointikustannukset ja riskivaraukset (CAPEX-, OPEX-arviot).
Yhteensopivuus → liittymispisteet kaukolämpöön, taserajat, rajapinnat IT-järjestelmiin ja muihin olemassa oleviin järjestelmiin.
Resurssit: roolit, vastuut ja työvaiheet (kaupunki – operaattori – suunnittelijat).
Tekniset riskit ja niiden hallinta.
Lue lisää rakennussuunnittelun vastuurajoista Excel-aineiston välilehdeltä 6. Suunnittelun vastuurajat.
Tekninen hanke- suunnitelema
2
2

## Slide 64: Toteutussuunnittelu
Toteutussuunnittelu on hankkeen yksityiskohtainen suunnitteluvaihe, joka tehdään hyväksytyn hankesuunnitelman ja mahdollisen teknisen hankesuunnitelman jälkeen. Sen tehtävänä on muuttaa valitut ratkaisut toteutuskelpoisiksi suunnitelmiksi niin, että rakentaminen, asentaminen tai muu toteutus voidaan käynnistää ilman olennaisia uusia suunnittelupäätöksiä.
Toteutussuunnittelun tavoite
Viedä hankkeen tavoitteet ja tekniset linjaukset käytännön toteutuksen tasolle.
Tuottaa riittävän tarkat suunnitelmat rakentamista, asennuksia, hankintoja ja toteutuksen ohjausta varten.
Varmistaa, että toteutus etenee hallitusti aikataulun, kustannusten, laadun ja turvallisuuden näkökulmasta.
Mitä toteutussuunnittelu sisältää
Yksityiskohtaiset piirustukset ja työselitykset, kuten rakennuspiirustukset, putki- ja sähkökaaviot, tilapiirrokset ja asennusohjeet.
Tarkat materiaali-, laite- ja järjestelmävalinnat sekä tekniset määritykset.
Työvaiheet, toteutusjärjestys ja tekniset yksityiskohdat, kuten liitokset, asennustavat ja rakenteelliset ratkaisut.
Aikataulu- ja resurssisuunnittelun eli vastuut, työjärjestyksen ja toteutusajankohdat.
Turvallisuus-, ympäristö-, laatu- ja vastaanottomenettelyt.
Lupiin, viranomaisasioihin, hankintoihin ja kustannusarvioon tehtävät tarkennukset.
Ero aiempiin suunnitteluvaiheisiin
Hankesuunnittelu määrittää hankkeen tavoitteet, laajuuden ja reunaehdot.
Tekninen hankesuunnittelu määrittää tekniset periaatteet ja ratkaisulinjaukset.
Toteutussuunnittelu määrittää yksityiskohtaisesti, miten hanke käytännössä toteutetaan.
Keskeinen lopputulos
Toteutussuunnittelun lopputuloksena syntyy toteutusvalmis kokonaisuus, jonka perusteella työ voidaan käynnistää hallitusti ja ilman merkittäviä avoimia suunnittelukysymyksiä.
Lue lisää urakkavastuurajoista Excel-aineiston välilehdeltä 7. Urakkavastuurajat.

## Slide 65: Käyttöönotto ja seuranta
Energiapalvelun keskeinen etu tilaajan näkökulmasta on järjestelmän käytön helppous. Palveluntuottaja vastaa käyttöönotosta, järjestelmän toimivuudesta ja seurannasta sopimuksen mukaisesti. Tämän vuoksi käyttöönoton, käytönaikaisen seurannan ja sopimuskauden päättymisen pelisäännöt on määriteltävä selkeästi jo sopimusvaiheessa.
Käyttöönotto
Palveluntuottaja vastaa energiajärjestelmän käyttöönotosta sovitun vastuunjaon mukaisesti.
Sopimuksessa on tarpeen määritellä, milloin käyttöönotto katsotaan hyväksytysti suoritetuksi.
Hankkeen aikataulussa tulee varata riittävästi aikaa järjestelmän testaukselle ja säätämiselle, tyypillisesti noin kaksi viikkoa.
Käyttöönoton jälkeen palveluntuottaja optimoi järjestelmää sopimuksessa asetettujen tavoitteiden ja reunaehtojen mukaisesti.
Seuranta sopimuskauden aikana (katso sivut 36–37)
Palveluntuottaja huoltaa laitteiston, ylläpitää mittauksia ja vastaa niiden toimivuudesta.
Asiakkaalle kerätään ja toimitetaan sovitut tiedot järjestelmän toiminnasta, energiankäytöstä ja käytettävyydestä.
Raportointi toteutetaan sovituin väliajoin ja sovitulla tavalla.
Jos sopimuksessa asetetaan vaatimuksia esimerkiksi energian alku-perälle tai energiatehokkuudelle, on etukäteen sovittava, miten tavoitteiden toteutuminen todennetaan koko sopimuskauden ajan.
Ennenaikainen päättyminen ja riitatilanteet
Sopimuksessa tulee varautua tilanteisiin, joissa osapuoli irtaantuu sopimuksesta kesken kauden, lopettaa toimintansa, ajautuu konkurssiin tai palveluntuottajan omistuspohja muuttuu.
Monimutkaisen sopimusrakenteen takia tilaajan tulee tiedostaa, että mahdolliset riitatilanteet vaativat lisäresursseja esim. lakipalveluilta.
Vastaavat periaatteet on hyvä huomioida myös esisopimuksissa.
Riskien pienentämiseksi sopimuksessa on määriteltävä selkeät menettelyt vastuiden siirtymiselle, palvelun jatkuvuudelle, korvaaville järjestelyille ja riitojen ratkaisemiselle.
Keskeisenä periaatteena käyttöönoton, seurannan ja sopimuksen päättymisen onnistuminen perustuu siihen, että vastuut, hyväksymis-kriteerit, raportointi ja poikkeustilanteiden toimintamallit on sovittu selkeästi etukäteen.

## Slide 66: 10. Yhteenveto ja johtopäätökset
Alkusanat
Johdanto
Aluekartoitus
Toteutettavuus
Tontinluovutus ja maankäyttö
Hankinta ja kilpailutus
Sopimukset
Esimerkit
Suunnittelu, käyttöönotto ja seuranta
Yhteenveto
Lisätiedot ja liitteet

## Slide 67: Yhteenveto käsikirjasta
ENPA-käsikirja kokoaa hankkeen opit alueellisen energiapalvelumallin käyttöönottoon kunnissa. Käsikirja kattaa energiaratkaisun näkökulmasta koko kaupunkikehityksen elinkaaren – alueen valinnasta kaavoituksen kautta tontinluovutukseen ja palveluhankintaan. Kohdeyleisönä ovat erityisesti kunnat, mutta myös kiinteistöjen omistajat ja rakennuttajat.
1. Alueen valinta
Energiapalvelumalli soveltuu parhaiten riittävän suurille, tiiviisti rakennetuille ja monitoimisille alueille, jossa syntyy hyödynnettävää hukkalämpöä.
Teknis-taloudellinen soveltuvuusarvio tehdään kaavoitusvaiheessa – ota huomioon elinkaarikustannukset ja vertailu kaukolämpöön tai kiinteistö-kohtaiseen lämmitykseen.
Maalämpöpotentiaali, rakennusten laajuus, jäähdytystarve ja käyttö-tarkoitusjakauma on tärkeä ottaa huomioon aluetta valittaessa.
2. Toteutettavuus ja selvitykset
Tilaajan tahtotila on kirkastettava ennen hankintaprosessin käynnistystä.
  Mitä halutaan saavuttaa ja onko sille edellytykset?
Energiaselvitys ja markkinavuoropuhelu muodostavat arvioinnin pohjan.
Aikataulutus kriittistä: energia- ratkaisun on oltava lyöty lukkoon ennen rakentamista ja energiajärjestelmän sekä rakentamisen toteutus tulee aikatauluttaa yhdessä. Energiaratkaisua on joskus kannattavaa laajentaa rakentamisen edetessä modulaarisesti.
Muutokset alueen suunnitelmissa voivat edellyttää tavoitteiden ja energia-suunnitelmien päivittämistä.
3. Hankinnan valmistelu
Alueesta tarvitaan kattavat lähtötiedot hankintaan.
  Keskeisiä lähtötietoja mm. rakennustyypit, kerrosalat, lämmitys- ja jäähdytystarpeet, huipputehot.
Indikatiivisilla tarjouksilla tai muulla vuoropuhelulla yritysten kanssa voi saada hyvin lisätietoa markkinasta ja niiden tuloksia voi hyödyntää varsinaisessa tarjouspyynnössä/ kilpailutuksessa.
  Antavat myös kuvaa hankinnan kannattavuudesta.
  Konsultin tukea suositellaan tarjousten arviointiin ja vertailuun.
Yritysten asiantuntemusta kannattaa hyödyntää jo kaavoitusvaiheessa.
Katso myös liitetiedostot sivulta 75.
1
2

## Slide 68: Yhteenveto käsikirjasta 2/2
4. Haasteet
Omistuksen pirstaloituminen: usean kiinteistönomistajan sitouttaminen on haastavaa.
  Tonttien omistajien (esim. rakennusliikkeet) sitouttaminen voidaan toteuttaa esim. esisopimuksilla tai tontinluovutusehdoilla.
Vaiheistus: koko alue toteutettava noin viiden vuoden sisällä tai jaettava osiin.
Alueverkon kustannusvastuu ja rakentamisajankohta vaativat selkeän linjauksen.
5. Tontinluovutus
Tontinluovutusehdoissa voidaan asettaa tarkempia erityisehtoja kuin kaavatasolla.
Energiapalvelumallin selvittäminen voidaan kirjata tontinluovutuksen erityisehdoksi.
ENPA-hanke loi viitekehyksen energia-palvelumallin toteutusta tukevalle tontinluovutusprosessille.
6. Hankinta ja sopimus
Neuvottelumenettely voi kannattaa, jotta kilpailutus saadaan toteutettua onnistuneesti.
Indeksisidonta parantaa kustannusten ennustettavuutta, mutta tuo myös riskin äkillisistä, markkinahintojen mukana nousevista korotuksista.
Sopimusluonnos on oltava valmiina jo tarjouspyyntövaiheessa julkisissa hankinnoissa.
Sopimuksessa tulee olla myös purkamis- ja lunastusehdot.
Kuva Helsingin kauppatorista. Kuvaaja: Jaana Numminen.
2
2

## Slide 69: Johtopäätökset – toimintaympäristö
Alueellisten energiapalveluiden nykytila ja markkinaympäristö:
Alue-energiajärjestelmät eivät ole vielä vakiintuneita, ja niiden toteuttamiseen liittyy alkuvaiheen haasteita.
Kunnan sitoutuminen hankkeeseen esim. kaavoituksen ja tontinluovutuksen kautta on usein edellytys toteutukselle.
Rakennuttajien kiinnostuksen lisääminen on tärkeää erityisesti, kun maanomistus on pirstaloitunutta.
Kaikilla alueilla alue- tai kiinteistökohtaiset järjestelmät eivät ole teknisesti mahdollisia tai kustannustehokkaita, joten niiden kannattavuus on arvioitava ennen hankkeen käynnistämistä.
Energiateknologioiden ja energiapalveluoperaattorien tarjonta on kasvanut; saatavuus ei ole keskeinen este.
Lämmitysratkaisut valitaan ensisijaisesti kustannustehokkuuden, ympäristöystävällisyyden ja hankinnan helppouden perusteella.
Kilpailu eri lämmitysratkaisujen välillä hillitsee lämmön hinnan nousua.
Energian hankinta palveluna:
Energian ostaminen palveluna on kuntasektorilla uutta, kaukolämpöä lukuun ottamatta.
Lämmöntoimittajien kilpailuttaminen on harvinaista, etenkin kunnissa, joilla on oma kaukolämpöyhtiö.
Energiapalvelun hankintaprosessi muistuttaa muita palveluhankintoja, mutta vaatii enemmän valmistelua ja erityisosaamista, varsinkin alueellisessa järjestelmässä.
Sopimusehdot ovat keskeinen haaste alueellisen energiapalveluiden hankinnassa, erityisesti usean toimijan yhteensovittaminen.
Kiinteistökohtaiseen tuotantoon ja kaukolämpöön on jo vakiintuneita energiaa palveluna -toimintamalleja.
Alue-energiajärjestelmille on tarjolla useita eri palveluntarjoajia.

## Slide 70: Johtopäätökset – teknologiat
Kaukolämpö ja kiinteistökohtaiset ratkaisut:
Tuttuja, toimivia ja kilpailukykyisiä ratkaisuja, valmiit toimintamallit tekevät näistä helppoja vaihtoehtoja.
Valmis infrastruktuuri tekee kaukolämmöstä tilatehokkaan ja helposti käyttöönotettavan.
Kaukolämmön tuotanto kehittyy vähäpäästöisemmäksi, mikä kaventaa paikallisten ratkaisujen etua vähäpäästöisyydessä.
  Sähkön käyttö lämmöntuotannossa lisääntyy, mikä voi aiheuttaa sähkönsiirtokapasiteetin haasteita.
  Suurissa järjestelmissä on kuitenkin enemmän joustomahdollisuuksia.
Alhainen perusmaksu lisää mahdollisuuksia vaikuttaa kustannuksiin energiankulutuksella.
Huolto ja ylläpito lisäävät riskejä omissa kiinteistökohtaisissa järjestelmissä, palvelumalli poistaa nämä riskit asiakkaalta.
Kiinteistökohtaisen ja kaukolämmön yhdistelmä yhteen kiinteistöön eli hybridimalli on usein todettu kalliimmaksi vaihtoehdoksi kuin kumpikaan yksin. Syynä on tarvittava lämmityksen huipputeho ratkaisevana tekijänä hinnoittelussa.
Alueelliset energiapalveluratkaisut:
Kilpailukyky edellyttää riittävää kiinteistömassaa ja usein hukkalämpöjen saatavuutta, ja tämä tekee usein jäähdytyksestä kriittisen osan kokonaisuutta.
Suurempi kiinteistömassa parantaa optimointia, mutta pirstaloitunut omistus vaikeuttaa sopimista.
Aluejärjestelmät voivat mahdollistaa lämmön lähituotannon tonteille, joilla ei ole tilaa omalle järjestelmälle.
Korttelitason ratkaisut voivat olla kiinteistökohtaisia järjestelmiä ja kaukolämpöä kustannustehokkaampia, jokainen kohde on kuitenkin tarkasteltava erikseen.
Suuremmat järjestelmät helpottavat hukkalämpöjen hyödyntämistä ja mahdollistavat alemman sähköveroluokan.
Kaukolämpöyhtiöt voivat toimia myös alueellisten ratkaisujen toteuttajina.
  Tällöin ratkaisut ovat usein hybridejä, joissa yhdistetään kaukolämpö ja muut lämmönlähteet.
  Matalalämpöverkot voivat myös tukea kaukolämpöverkon kehittämistä ja tehokkuutta.
  Kaukolämmön paluun hyödyntäminen tehostaa myös kaukolämpöjärjestelmää.

## Slide 71: Johtopäätökset – kunnan ohjauskeinot
Kaavoitus:
Kaavoituksessa tarvitaan selkeitä työkaluja alueellisten energiaratkaisujen potentiaalin ja edellytysten tunnistamiseen. Tämä käsikirja liitteineen toimii jo avustavana työkaluna, mutta tarkemmille työkaluille ja toimintamalleille on tarvetta.
Huomioitavia tekijöitä ovat mm. tilantarpeet lämpökaivoille, putkistolle ja energiakeskukselle sekä alueen vaiheistus.
Varhainen ja jatkuva vuoropuhelu energiapalveluoperaattorien kanssa on keskeistä, jotta myös mahdolliset suunnitelmien muutokset voidaan ottaa huomioon.
Tontinluovutus:
Tontinluovutuksen erityisehdoilla voidaan sitouttaa alueellisiin energiaratkaisuihin.
Liian tiukat ehdot voivat kuitenkin heikentää tonttien kysyntää.
Ehtojen laajamittainen käyttö edellyttää kunnille lisää resursseja ja osaamista mm. energia-asioihin, selvitystyöhön ja vuoropuheluun.
Erityisehtojen seuranta vaatii selkeät vastuut, toimintamallit ja tekniset ratkaisut sekä resursseja sen toteutukseen.
Myös hiilijalanjäljen raja-arvot ja kaupunkien omat kestävyysvaatimukset ohjaavat jo lämmitysmuodon valintaa uudis- ja korjausrakentamisessa, ja nämä tulevat jatkossa tiukentumaan.
ENPA-hankkeessa on edistetty energiapalveluiden käyttöönottoa pilottien, sidosryhmäyhteistyön ja selvitysten avulla.
Käsikirjan tavoitteena on tukea korttelitason energiaratkaisujen laajempaa hyödyntämistä. Energiatehokkaiden ratkaisujen hankintamallien käyttöönotto edellyttää kuitenkin edelleen kehittämistä sekä selkeää vastuutahoa kunnissa.

## Slide 72: 11. Lisätiedot ja liitteet
Alkusanat
Johdanto
Aluekartoitus
Toteutettavuus
Tontinluovutus ja maankäyttö
Hankinta ja kilpailutus
Sopimukset
Esimerkit
Suunnittelu, käyttöönotto ja seuranta
Yhteenveto
Lisätiedot ja liitteet

## Slide 73: Lisätiedot
Referenssit
  Innovaatiokumppanuusmenettely ja sen käyttöedellytykset Julkisten hankintojen neuvontayksikön sivustolla.
  Kilpailullinen neuvottelumenettely Julkisten hankintojen neuvontayksikön sivustolla.
  Markkinakartoituksen tai -vuoropuhelun toteuttaminen KEINO-osaamiskeskuksen sivulla.
  Markkinavuoropuhelu energiatehokkuuspalveluiden hankinnassa (PDF).
  Palvelujen tuottajahintaindeksit Tilastokeskuksen sivulla.
  Tietoa indikatiivisista tarjouksista (case Espoo) HEVi-uutisessa Espoon kaupunki arvioi alueellisen energiapalvelun kustannustehokkuutta – ohjeet julkaistu.
  Tonttien luovuttaminen Kuntaliiton sivulla.
  Virtuaalinen kaupunkimalli – alusta energiadatan visualisointiin Metropolian sivustolla.
  Vähähiilisen rakentamisen säädökset Ympäristöministeriön sivulla.
Pilottialueiden kaavasivut
  Espoon kaupungin Leppävaaransillan kaava.
  Espoon kaupungin Virastopihan kaava.
  Helsingin kaupungin Malmin Nallenrinteen asemakaava.
  Vantaan kaupungin Tikkurilan osaamiskampuksen kaavoitus.
Yhteystiedot
  Helsingin kaupungin lista palveluntarjoajista taloyhtiön energiaremonttiin ja varautumistoimiin.
  Motivan Energiaosaajat-hakupalvelu.

## Slide 74: Muut hankkeet ja kehitystyö
Alueellisiin energiajärjestelmiin, energiayhteisöihin ja rakennusten energiatehokkuuteen liittyviä kehityshankkeita on paljon. Alla on mainittu hankkeita, joiden tuloksia on hyödynnetty tai joiden kanssa on tehty yhteistyötä ENPA-hankkeessa. Lisätietoja näistä hankkeista löytyy niiden omilta verkkosivuilta, joihin linkit vievät.käytäntöön.
Tärkeimpiä jo päättyneitä hankkeita ovat mm.
BLOCKCC – Energiakorttelit -alueelliset toimintamallit ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi – Block the Climate Change -hanke (Rakennerahaston sivulla).
ERKKI – Energiatehokkuuden optimointi haasteellisissa julkisissa kulttuuri- ja vapaa-ajan kiinteistöissä -hanke (Forum Virium Helsingin sivulla).
Hekan HELENA-hanke – rakennusten energiatehokkuuden monitavoiteoptimointi.
SPARCS-hanke (Espoon kaupungin sivulla).
Lisäksi käynnissä ovat mm.
4A4PEDs – Resilienssit energiapositiiviset alueet -hanke (Metropolian sivustolla).
Green Net Finlandin HETEKA – Huomisen energiatehokas kaukolämpöveden hyödyntäminen -hanke.
Hämeen ammattikorkeakoulun Energiapositiivisten alueiden Kanta-Häme (EKA+) -hanke.
Metropolian KIEHU-hanke – kiertotalousratkaisuja kaupunkien energiasiirtymään.
Metropolian LÄMLI-hanke – hukkalämmöstä uusia energiaratkaisuja.
Neutralpath-hanke – energiapositiiviset alueet (englanninkielinen sivusto).

## Slide 75: Liitetiedostot
  Alueellisen energiapalvelun hankinta ja tontinluovutusprosessi (PDF).
  Alueellisen energiapalvelun hankintaprosessi (PDF).
  Alueellisten energiaratkaisujen markkinaselvitys, Vantaa (PDF).
  Energiapalvelun hankinnan sopimusmalli (PDF).
  Energiapalvelun hankinnan tarjouspyyntömalli (PDF).
  Energiapalvelumallin hankkijan materiaalit –Excel.
  ENPA-hankkeen markkinakartoitus, Espoo (PDF).
  Tikkurilan osaamiskampuksen pilotointi (PDF).
Myös liitteenä sivulla 76.

## Slide 76: Liite: Alueellisen energiapalvelun hankintaprosessi

## Slide 77: Energiapalvelumalli alueille (ENPA) -hanke
Hankkeen toteuttavat Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupungit sekä Metropolia Ammattikorkeakoulu 1.11.2023–31.10.2026.
ENPA on EU:n osarahoittama hanke ja osa HEVinnovations-ohjelman hankeportfoliota. Hankkeen budjetti on 924 043 euroa, josta EAKR-osuus 554 425 euroa.